## Slide 1
Nhập môn IoT
CHƯƠNG 1.

## Slide 2
Mô tả chương
Tìm hiểu định nghĩa và xu hướng thị trường của IoT. Khóa học này sẽ đặc biệt đi sâu vào các thành phần, nền tảng và mạng lưới của IoT.
Mục tiêu của chương
Nội dung của chương
Tìm hiểu về mạch điện
Tìm hiểu về cảm biến
Mạch và linh kiện cơ bản
Notes: Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các xu hướng ứng dụng IoT trong các ngành công nghiệp cũng như các thành phần và nền tảng của nó.

## Slide 3
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 4
Mạch điện là gì?
Đầu vào số và mạch điện
Mạch điện
Đoạn đường mà dòng điện chạy qua được gọi là mạch điện.
Ở nghĩa rộng hơn, mạch điện là một hệ thống các phần tử điện được kết nối với nhau để dòng điện có thể chạy qua, thực hiện các chức năng xác định như cấp nguồn, điều khiển, đo lường hoặc truyền tải điện năng.
Notes: An electrical circuit is a closed circuit installed to allow electricity to flow. In the circuit, various electrical elements such as resistors, capacitors, and coils are connected by electric wires. Closed circuits made of batteries, wires, and resistors side by side are the simplest examples of electrical circuits. Electric circuits are largely divided into DC circuits and AC circuits according to the type of electricity supplied to the circuits. Various circuits can be made by connecting resistors, capacitors, and coils in each circuit.
Classification according to the type of current supplied
- DC circuit: An electrical circuit through which a "direct current" flows.
- Alternating current circuit: An electrical circuit through which an "alternating current" flows
Classification by signal
- Analog circuitry: An electrical circuit that processes analog signals, a typical example of which is an analog-to-digital conversion circuit.
- Digital circuitry: An electrical circuit for processing digital signals, a representative example of which is a digital-to-analog conversion circuit.
- Logic circuits: Circuits that perform logical operations on input signals. There are circuits that perform multiplication (And), sum (Or), and negation (Not). Various calculations can be made by combining them.

## Slide 5
Sử dụng bảng cắm dây
Bảng cắm dây không mối hàn
Một loại bảng mẫu tạo thành đường đi cho dòng điện, được đặt dưới một khung nhựa có các lỗ cách nhau 2,54 mm (0,1 inch).
Khác với bảng mạch PCB hoặc bảng cắm dây thông thường, bảng mẫu này không cần hàn và chủ yếu dùng trong giảng dạy hoặc trong các thử nghiệm mạch điện tử đơn giản.
Các kỹ sư IoT thường sử dung bảng này để kiểm tra sự hoạt động của mạch điện của hệ thống trước khi xây dung mạch in.
Bảng cắm dây
2.1. Đầu vào số và mạch điện
Notes: The breadboard of the picture is connected with the five holes vertically (abcde, fghij) and the two holes horizontally (red and blue). The abcde line and the fghij line are separated from each other and usually plug in components here. The red and blue parts are separated into five BÀIs but are all connected along the line and used to supply power (DC). If you open it, it is made of a structure that folds a long copper plate. Inserts it into the gap like a socket contact point of a multi-tap.

## Slide 6
Tái chế linh kiện: Không cần hàn nên bạn có thể tiếp tục tái sử dụng các linh kiện trừ khi chúng bị hỏng.
Tiết kiệm thời gian: Thiết kế mạch PCB rất khó và phương pháp hàn dây dẫn vào “Bảng cắm dây hàn” rất tốn thời gian. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các bảng cắm dây bằng cách nối trực tiếp vào dây.
Ưu điểm của Bảng cắm dây không mối hàn
Tái chế linh kiện
Nếu không có bảng cắm dây, phải hàn các dây lại với nhau
2.1. Đầu vào số và mạch điện
Notes: Why use a breadboard?
-Parts reuse
-When making prototypes or when there is a need for continuous circuit modification.

## Slide 7
Mạch điện
Đầu cắm GPIO 40 chân
, 5V
, GND
+
-
Đèn LED
+
-
2.1. Đầu vào số và mạch điện
Bảng mạch thường được chia theo số chân cắm. Các kích thước nhỏ hơn được phân loại thành nhiều hình dạng khác nhau, chẳng hạn như 30 đến 180 chân cắm, 400 chân cắm, 830 chân cắm, 1660 chân cắm, 2250 chân cắm và 3220 chân cắm.
Notes: The green line represents the iron inside. In other words, parts connected to the same line are connected to each other and are electrically connected.
Breadboards are usually divided by the number of pins. The smaller sizes are classified into various shapes, such as 30 to 180 pins, 400 pins, 830 pins, 1660 pins, 2250 pins, and 3220 pins.

## Slide 8
2.1. Đầu vào số và mạch điện
Các chân phụ trách I/O:
Hỗ trợ chân SPI, I2C, UART

## Slide 9
GPIO
- GPIO (General Purpose Input/Output) thường được sử dụng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi như đèn LED, nút bấm, cảm biến, động cơ
- Một trong các thư viện GPIO: Quy định số chân để nối với Arduino
2.1. Đầu vào số và mạch điện

## Slide 10
Thường có hai trạng thái chân là vào và ra nhưng không tồn tại cả hai trạng thái cùng một thời điểm.
Lập trình viên thường phải tự quy định cổng vào và ra cũng như lắp đặt GPIO để sử dụng.
Ở phần cứng, chân đầu ra luôn có cùng giá trị, 1 hoặc 0, trừ khi thay đổi giá trị đầu ra trong chương trình. Những chân này được gọi là “chốt”.
Do cả bộ nhớ và thanh ghi đều là kiểu khóa nên chúng có cùng giá trị trừ khi được thay đổi (hay còn gọi là flip-flop).
Ngược lại, trạng thái phần cứng của đầu vào không được khóa. → Nếu ​​gán đầu vào là 1 hoặc 0 thì khi trình cấp dữ liệu xuất ra một giá trị, nó sẽ mâu thuẫn với giá trị hiện có. Trạng thái này sẽ khác nhau ở phần cứng khác nhau.
Chân đầu vào phải có trạng thái trở kháng cao để tiếp nhận dữ liệu đầu vào từ thiết bị khác.
 GPIO có thể thiết lập đầu vào hoặc đầu ra của lập trình viên trên cổng và cổng GPIO không thể được sử dụng trước khi lập trình viên thiết lập nó, vì vậy bạn phải chỉ định các thiết lập cho cổng GPIO để sử dụng. GPIO có một số chế độ hoạt động như vào/ra, PMW,….
GPIO - Cổng vào/ra vạn năng
2.1. Đầu vào số và mạch điện
Notes: The GPIO can set whether the programmers input or output on the port, and the GPIO port cannot be used before the programmers set it up, so you must specify the settings for the GPIO port to use. The degree of freedom is higher than the input and output specified, but that is how much choices should be made. The GPIO has three registers to control the input and output ports, which are composed of PORTx, DDRx and PINx.

## Slide 11
High-Z (trở kháng cao)
Là trạng thái chấp nhận đầu ra của thiết bị khác mà không chịu ảnh hưởng của đầu vào.
High-Z là trạng thái của một chân GPIO khi nó không được kết nối tích cực với nguồn hoặc mass (GND). Điều này có nghĩa là chân ở trạng thái "trôi nổi" (floating), không có điện áp xác định, và gần như không tiêu thụ dòng điện.
Đầu vào tín hiệu số có ba trạng thái [High, Low, High-Z (trở kháng cao)
Nếu thiết bị khác cao thì I cũng sẽ cao. Nếu thấp thì I cũng sẽ thấp.
Trạng thái trở kháng cao được ký hiệu là "Z".
2.1. Đầu vào số và mạch điện
Notes: If you use a bus structure that connects multiple output devices to a single signal line, only the device to which the signal is intended to be output and the device to be received should be connected. If multiple output circuits are simultaneously connected due to incorrect circuit control, abnormal current may flow between circuits, destroying the elements. In order to avoid this breakdown, the element that should not output a signal should be electrically insulated. As such, electrically isolated states from the output signal line are referred to as high-impedance and treated as a third state, not both H and L. The high impedance status is symbolized "Z".

## Slide 12
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 13
2.2. Đèn LED LED
Hãy bật đèn LED!
Mặt đất
+
-
VCC
GPIO
GPIO thông thường cũng có đầu ra lên đến 3,3 V
GPIO có thể được mắc và sử dụng làm đầu vào hoặc đầu ra, thay cho VCC
Chuẩn bị thiết bị để thực hành với đèn LED
Raspberry Pi, Dây nối, đèn LED, Điện trở, Bảng cắm dây
Notes: Reference Site : https://pi4j.com/1.2/example/control.html
- Java Source
import com.pi4j.io.gpio.GpioController;
import com.pi4j.io.gpio.GpioFactory;
import com.pi4j.io.gpio.GpioPinDigitalOutput;
import com.pi4j.io.gpio.RaspiPin;
public class LEDTest {
private static GpioController gpio = null;
static GpioPinDigitalOutput led_pin;
public static void main (String [] args) throws Exception {
gpio = GpioFactory.getInstance ();
led_pin = gpio.provisionDigitalOutputPin (RaspiPin.GPIO_08);
// turn on the LED
led_pin.high ();
Thread.sleep (2000); // wait 2 seconds
// turn off the LED
led_pin.low ();
//
gpio.shutdown ();
}
}

## Slide 14
Môi trường thực hành Raspberry Pi
Bật Raspberry Pi
Thực thi các thiết bị đầu cuối
Tạo thư mực
Nano
GPIO21, GPIO20 ở phía dưới bên phải và GND thứ ba ở trên cùng bên phải
2.2. Đèn LED

## Slide 15
Vai trò của điện trở
2.2. Đèn LED
±5%
3V
3V
Dry cell 1.5V
Dry cell 1.5V
Dry cell 1.5V
Dry cell 1.5V
Dry cell 1.5V
VR
A C
A C
A C
(a) Đèn LED không phát sáng
(b) Cường độ dòng điện quá mức
(c) Trạng thái hoạt động phù hợp nhất
Notes: Role of Resistor - For LEDs (light emitting diode) to be illuminated, it is necessary to apply a voltage of 2 V to both ends of them. However, in one battery (approximately 1.5V), as shown in Figure (a), the battery is not luminous because of a lack of voltage. - To increase the voltage, connecting two cells in series, as shown in figure (b), will result in high voltage (approximately 3V), resulting in too much current flow, which will break the LED. In this case, inserting a resistor of a reasonable size, such as figure (C), between the LED and the battery, will emit light at reasonable brightness and operate well without overloading the LED and the battery. It is a resistor and one of the parts that cannot fall into an electrical circuit that has the function of keeping the electrical circuit running smoothly by limiting the flow of current.

## Slide 16
Nối đèn LED và nút bấm
Nối dây truyền dữ liệu của nút bấm với Chân số 7
Nối dây truyền dữ liệu của đèn LED với Chân số 11
Nối GND và cấp 3,3 V cho từng cảm biến
2.2. Đèn LED

## Slide 17
Đấu nối
Nối dây màu xanh lục từ cảm biến với Chân số 11.
Nối dây màu đen với Chân số 9
Không cần nối dây màu đỏ.
2.2. Đèn LED

## Slide 18
Nối Nút bấm
Nối dây màu xanh lục từ cảm biến với Chân số 7
Nối dây màu đen với Chân số 6
Nối dây màu đỏ với Chân số 1
2.2. Đèn LED

## Slide 19
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 20
Cảm biến siêu âm
Cơ chế
Sử dụng cảm biến siêu âm để kiểm tra xem có vật nào xuất hiện trong một khoảng cách nhất định không.
Đo khoảng cách giữa bạn với các đối tượng.
Cảm biến siêu âm (HC-SR04)
  VCC: 5 V
  GND: Mặt đất
  Chân Trig : Truyền siêu âm
  Chân Echo : Nhận siêu âm
VCC : 5V GND : Ground
Trig : Ultrasonic transmission Echo : Ultrasonic reception
Notes: Cảm biến siêu âms
The range of human audible sound (audible range) is between 20 and 20000 Hz, and the sound higher than the frequency of the audible region is called ultrasonic.
The dog's audible range is 15 to 50000 Hz, and dolphins are 150 to 150,000 Hz, so animals can hear sounds that humans can't hear.
The speed of ultrasonic waves is about 340m / s in normal air, and it is attenuated by the properties of waves (diffusion, absorption, scattering, etc.).
Cảm biến siêu âms are already used in a wide variety of fields, from home appliances to medical and industrial applications such as ultrasonic detectors.
The Cảm biến siêu âm used in this example generates a frequency of about 40KHz and can measure distances up to 4-5m. The Cảm biến siêu âm for distance measurement is divided into a transmitter and a receiver.
The transmitter emits short ultrasonic pulses at regular intervals, and receives an echo signal that hits the object and returns from the receiver, and calculates a distance based on the time difference. This allows you to measure the presence of obstacles and the distance or speed of objects.
The principle of generating ultrasonic waves is the same as Piezoelectricity, which is the principle by which the piezo buzzer sounds.

## Slide 21
Nguyên lý
[Thời gian trạng thái High kết thúc - Thời gian trạng thái Low kết thúc] / 58
Tín hiệu
Bên trong
Khởi tạo
Dội lại
Bộ chuyển đổi siêu âm sẽ phát ra 8 xung 40 kHz
Độ rộng xung tương ứng với khoảng cách
(khoảng 150 uS - 25 ms, 38 ms nếu không có vật cản)
10 uS TTL tới chân tín hiệu
độ rộng xung (uS)/58 = khoảng cách (cm)
độ rộng xung (uS)/148 = khoảng cách (inch)
Công thức:
Cảm biến siêu âm
Notes: How to use the Cảm biến siêu âm
The trig of the Cảm biến siêu âm emits short, ultrasonic pulses at regular intervals, and receives the signal from Echo that hits the object and calculates the distance based on the time difference.
The time taken to move 1 cm can be obtained as follows.
t = 2 x L (distance from object m) / Vs (sonic speed m/s)
t: time it takes for the signal to return (s)
Therefore, with t = 2 * 0.01 / 340 = 58.824 µs, it takes about 29 µs for the ultrasonic wave to move 1 cm, and the distance from the object reflected by the ultrasonic wave can be obtained as follows.
Distance (cm) = duration(round trip) / 29 / 2(round trip)

## Slide 22
Đấu nối
VCC
Chân Echo
2.3. Cảm biến siêu âm

## Slide 23
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 24
Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
VCC | 5 V
MẶT ĐẤT | Mặt đất
SCLK | Tín hiệu đồng bộ hóa
MOSI | Cổng ra của thiết bị chủ động 🡪 Cổng vào của thiết bị bị động
MISO | Cổng ra của thiết bị bị động 🡪 Cổng vào của thiết bị chủ động
Chân CE | Chip enable
Notes: A seven segment is a display device that can represent numbers or letters with seven strokes, also called flexible numeric display (FND). In general, since it has a small and simple structure, it is mainly used for showing an internal value of an electronic circuit, a gauge, or an electronic clock.
Each stroke consists of LEDs, and some of these LEDs can be turned on and off to display numbers or letters. When all the LEDs light up, it looks like the number 8; when only the right LED is on, it looks like the number 1.
It is divided into anode type and cathode type depending on how it operates. The anode type is turned on by the -V (Off) signal and the cathode type is turned on by the + V (On) signal.

## Slide 25
Cách nối dây
2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)

## Slide 26
Ý nghĩa các hàm để lập trình
2.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
startup | Khởi động chế độ hoạt động
setDecodeNone | Hiển thị dữ liệu bằng đơn vị bit
setDedcodeAll | Giải mã và hiển thị (“0”~”9”, “E”, “H”, “L”, “P”, “-”, “ ”만)
setDigitSegments | Hiển thị thông tin bằng cách tính đơn vị bit (setDecodeNone)
setDigitSymbol | Chỉ hiển thị thông tin có thể được giải mã (setDecodeAll)
setScanLimit | Hạn chế số ký tự hiển thị trên màn hình (TỐI ĐA: 8)
setDisplayIntensity | Giới hạn độ sáng màn hình (TỐI ĐA: 15)

## Slide 27
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 28
VCC
Điện trở nâng lên 10 k Ôm
Mặt đất
Vcc (+)
Tín hiệu
Vcc (+)
Tín hiệu
Không sử dụng
Mặt đất (-)
GND
VCC
DỮ LIỆU
Cảm biến đo đồng thời nhiệt độ và độ ẩm
Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
tên máy | Cách sử dụng | Khoảng nhiệt độ | Khoảng độ ẩm
DHT11 | Trong nhà | 0°C - 50°C | 20 - 80%
Notes:   Temperature refers to the amount of kinetic energy possessed by an atom or molecule and is converted into physical quantities such as pressure and resistance.
  The method of measuring temperature depends on the method of measuring physical quantity or the material used.

## Slide 29
Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm – DHT11/22
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Cung cấp thông tin về nhiệt độ và độ ẩm dưới dạng tín hiệu digital sử dụng giao thức cá nhân
DHT11 chỉ có thể đo ở nhiệt độ phòng (0-50 độ)
Vcc (+)
Tín hiệu
Không sử dụng
Mặt đất (-)
Điện trở nâng lên 10 k Ôm
Mặt đất (-)
Vcc (+)
Tín hiệu
DHT11
DHT22/AM2302
Số chân. | Mô tả.
1 | VCC
2 | Tín hiệu
3 | NC
4 | GND
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
máy | Cách sử dụng | Khoảng nhiệt độ | Khoảng độ ẩm
DHT11 | Trong nhà | 0°C - 50°C | 20 - 80%
Notes:   The DHT11 sensor used in above example uses a temperature sensor that uses the characteristic that the resistance of a semiconductor called a thermistor (thermally sensitive resistor) changes with temperature.
  Generally, metal oxide semiconductors are used, which have a relatively large temperature coefficient of resistance(TCR). The TCR of the thermistor is not constant and varies with temperature.
  The type of resistance that increases with increasing temperature is called the positive temperature coefficient type (PTC), and the type that decreases with increasing temperature is called the negative temperature coefficient (NTC) type. DHT11 uses NTC type.
  Humidity refers to the amount of water vapor in the air. There are many types of humidity measurement methods, depending on the method of measurement and the material used. The DHT11 sensor uses a capacitance humidity sensor whose resistance varies with humidity.

## Slide 30
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Sơ đồ khối
DHT 11
GND
4 chân
2 chân
DATA
DATA
DATA
5K
1 chân
VDD
VDD
MCU
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm

## Slide 31
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Toàn bộ tiến trình giao tiếp của cảm biến DHT22
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
VCC
GND
Máy chủ nâng lên và chờ phản hồi của cảm biến
Cảm biến nâng lên, sẵn sàng xuất tín hiệu
Cảm biến xuất dữ liệu 1 bit “0”
Cảm biến xuất dữ liệu 1 bit “1”
Kết thúc truyền dữ liệu, RL nâng lên
Máy chủ gửi tín hiệu khởi động
Cảm biến gửi phản hồi
Cảm biến xuất dữ liệu thay thế “0” và “1” theo giá trị thực
Cảm biến hạ xuống
Tín hiệu của cảm biến
Tín hiệu của máy chủ

## Slide 32
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Toàn bộ tiến trình giao tiếp của cảm biến DHT11
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
VCC
GND
MCU gửi tín hiệu khởi động
DHT gửi tín hiệu phản hồi
Xuất dữ liệu: “0” dạng 1 bit
Hoàn tất truyền dữ liệu; điện trở nâng điện áp của bus lên cho lần truyền tiếp theo
Nâng lên và chờ phản hồi của cảm biến
Xuất dữ liệu: “1” dạng 1 bit
Cảm biến hạ điện áp bus xuống (50 us)
ĐẦU RA BUS ĐƠN
Nâng điện áp lên và sẵn sàng cho đầu ra của cảm biến
Tín hiệu DHT
Tín hiệu MCU
Giải thích các đường:

## Slide 33
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Khởi động tín hiệu lệnh đối với DHT22.
MCU gửi tín hiệu khởi động và phản hồi DHT
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
Tín hiệu của cảm biến
Tín hiệu của máy chủ
VCC
GND
Máy chủ hạ xuống tối thiểu 1 ms
80 us để cảm biến hạ xuống
Bắt đầu truyền dữ liệu
Máy chủ nâng lên trong vòng 20-40 us
Cảm biến nâng lên trong vòng 80 us

## Slide 34
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Bắt đầu tín hiệu yêu cầu đối với DHT11
MCU gửi tín hiệu khởi động và phản hồi DHT
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
Tín hiệu DHT
Tín hiệu MCU
Giải thích các đường:
VCC
GND
MCU nâng điện áp và chờ phản hồi DHT (20-40 us)
DHT nâng điện áp và duy trì trong khoảng 80 us
MCU gửi tín hiệu khởi động và hạ điện áp trong ít nhất 18 ms để DHT11 có thể dò tín hiệu
DHT gửi tín hiệu phản hồi và duy trì trong khoảng 80 us
Bắt đầu truyền dữ liệu
ĐẦU RA BUS ĐƠN

## Slide 35
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Những tín hiệu dữ liệu đối với DHT22
DHT phản hồi tới MCU
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
Tín hiệu của cảm biến
Tín hiệu của máy chủ
VCC
GND
Truyền dữ liệu 1 bit
Cảm biến xuất dữ liệu 1 bit “1” trong vòng 70 us
Bắt đầu truyền dữ liệu 1 bit tiếp theo
dữ liệu: 1
dữ liệu: 0
VCC
GND
Truyền dữ liệu 1 bit
Cảm biến xuất dữ liệu 1 bit “0” trong 26 - 28 us
Bắt đầu truyền dữ liệu 1 bit tiếp theo

## Slide 36
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Những tín hiệu dữ liệu đối với DHT11
DHT phản hồi tới MCU
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
Tín hiệu DHT
Tín hiệu MCU
Giải thích đường tín hiệu:
VCC
GND
Bắt đầu truyền dữ liệu 1 bit (50 us)
Độ dài duy trì điện áp trong vòng 26 - 28 us nghĩa là dữ liệu “0”
ĐẦU RA BUS ĐƠN
Bắt đầu truyền dữ liệu bit tiếp theo
Biểu thị dữ liệu “0”
VCC
GND
Bắt đầu truyền dữ liệu 1 bit (50 us)
Độ dài duy trì điện áp trong vòng 70 us nghĩa là dữ liệu 1 bit “1”
Bắt đầu truyền dữ liệu bit tiếp theo
ĐẦU RA BUS ĐƠN
Biểu thị dữ liệu “1”

## Slide 37
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Định dạng khung của DHT11
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm

## Slide 38
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Định dạng khung của DHT22
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm

## Slide 39
2.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
DHT11/22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm số
Chân | 1 | 7 | 6
Tên | 3.3v DC Power | GPIO04 | Ground
 | + | Out | -
Màu sắc | Dây màu đỏ | Dây màu vàng | Dây màu đen
Đầu cắm Raspberry Pi B+ J8

## Slide 40
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 41
Lập trình điều khiển chính
Bảng ngữ âm
C
16
33
65
131
262
523
1047
2093
4186
C#
17
35
69
139
278
554
1109
2218
4435
D
18
37
73
147
294
587
1175
2349
4699
D#
20
39
78
156
311
622
1245
2489
4978
E
21
41
82
165
330
659
1319
2637
5274
F
22
44
87
175
349
699
1397
2794
5588
F#
23
46
93
185
370
740
1475
2960
5920
G
25
49
98
196
392
784
1568
3136
6272
G#
26
52
104
208
415
831
1661
3322
6645
A
28
55
110
220
440
880
1760
3520
7040
A3
29
58
117
233
466
932
1865
3729
7459
B
31
62
124
247
494
988
1976
3951
7902
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Do
Re
Mi
Fa
Sol
Ra
Si

## Slide 42
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 43
Chuẩn giao tiếp UART
Chân UART của Raspberry Pi
Notes: UART is a kind of computer hardware that transmits data in parallel and serial way.
It is one of the most renown serial communication methods used in microcontrollers. It is supported by many devices and simple to connect.

## Slide 44
Nối Raspberry Pi với bo mạch Arduino Shield
Raspberry Pi 8 (Tx)  Arduino 10 (Rx)
Raspberry Pi 10 (Rx)  Arduino 11 (Tx)
Raspberry Pi 5V  Arduino 5V
Raspberry Pi GND  Arduino GND
Chuẩn giao tiếp UART

## Slide 45
Tìm hiểu về mạch điện
1.
1.1. Đầu vào số và mạch điện
1.2. Đèn LED
1.3. Cảm biến siêu âm
1.4. Màn hình 7 đoạn (đèn LED 4 số)
1.5. Cảm biến nhiệt độ-độ ẩm
1.6. Lập trình điều khiển chính
1.7. Chuẩn giao tiếp UART
1.8. Chế tạo thiết bị

## Slide 46
Chế tạo thiết bị
Quá trình chế tạo thiết bị
Lên ý tưởng
Thiết kế dịch vụ
Tạo mẫu thử
Cấu hình phần cứng
Cấu hình phần mềm
In 3D
Chia sẻ kết quả
Bước đưa ra ý tưởng
Biến ý tưởng thành dịch vụ. Trong phần này, bên cạnh những gì quan sát được, cần lưu ý đến những giá trị sẽ mang lại cho người dùng cho dù bạn không nhìn thấy được.
Sắp xếp phần cứng dùng để tạo thành các khối, v.v. và nếu có ứng dụng di động sử dụng nó, vẽ hình ảnh về nó trên giấy.
Sắp xếp những việc bạn muốn làm với phần cứng nguồn mở. Suy nghĩ về cách bố trí những cảm biến và phần cứng khác nhau, tính đến việc tạo mẫu thử và hình thức cuối cùng.
Bao gồm phần mềm để điều khiển phần cứng, phần mềm được sử dụng để điều khiển từ xa và cung cấp dịch vụ.
Thực thi mô hình 3D cho phần hình thức của sản phẩm sau khi Chế tạo và các linh kiện có thể hiển thị được. Sau đó, tiến hành in 3D theo kết quả và cuối cùng, hoàn thiện phần cứng.
Hoàn thiện và công bố sản phẩm. Nếu có ý định kinh doanh sản phẩm, hãy xem tiềm năng bán hàng của sản phẩm trên Social Fund.

## Slide 47
Tra thông tin gói phần mềm NPM
Truy cập vào trang www.npmjs.com
NPM (Node Packaged Manager) là một chương trình tiếp nhận, cài đặt và quản lý các mô-đun được tạo từ Node.js trên web
Các gói thực hiện những chức năng nhỏ hơn chương trình, dịch vụ NPM đề cập đến những dịch vụ quản lý và phân phối những gói này khi sử dụng các nút.
Tìm kiếm một một cảm biến tại website www.npmjs.com.
Truy cập trang web này giúp bạn dễ dàng tìm hiểu các gói có sẵn và có thể đọc đánh giá hoặc hướng dẫn của các nhà phát triển khác trước khi tải xuống một npm nào đó
Chế tạo thiết bị

## Slide 48
Tra thông tin gói phần mềm NPM
www.npmjs.com
Nếu bạn truy cập vào gói, bạn có thể biết thông tin chi tiết về nhà phát triển nào đã phát triển gói đó, số lượng tải xuống và phiên bản phát hành, phiên bản cấp phép và địa chỉ GitHub. Khi đó, bạn có thể kiểm tra hướng dẫn do nhà phát triển viết, những gợi ý, lưu ý để bạn xem lại gói này trên trang web này trước khi cài đặt NPM
Chế tạo thiết bị

## Slide 49
Tìm hiểu về cảm biến
2.
2.1. Định nghĩa cảm biến
2.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
2.3. Phân loại cảm biến
2.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

## Slide 50
Cảm biến
Định nghĩa cảm biến
Cảm biến là thiết bị tiếp nhận kích thích từ bên ngoài và chuyển thành tín hiệu điện.
Kích thích bên ngoài: Số lượng, đặc tính hoặc tình trạng cần phát hiện
Hiện tượng được dùng để chuyển đổi: Các hiện tượng vật lý, hóa học và sinh học
Hiện tượng
vật lý
Hiện tượng
hóa học
Hiện tượng sinh học
Cảm biến
Năng lượng vào
Năng lượng ánh sáng, động
lực học, nhiệt độ, từ trường, hóa học.
Tín hiệu ra
Thông tin ra dưới dạng tín hiệu điện.
Cảm biến sinh học
Cảm biến ánh sáng,
nhiệt độ, tốc độ, từ trường
Cảm biến khí, độ ẩm
Notes: A sensor is an electronic component that converts physical quantities (temperature, distance) existing in the natural world into electric signals (e.g. 2.7V, 0.31V). Sensors can detect the magnitude of physical signals such as light, sound, chemicals, and temperature.
Determining the state by adding processing capabilities (recognized by the CPU or the human brain) in a sensor is called perceive.
Rules that good sensors follow
- it is sensitive to the measured property
- it is insensitive to any other property likely to be encountered in its application
- it does not influence the measured property

## Slide 51
Những loại kích thích bên ngoài
3.1. Định nghĩa cảm biến
Những loại năng lượng | Những tính năng áp dụng cho cảm biến | Năm giác quan
Năng lượng động lực học | Tốc độ, Gia tốc, Lực, Áp suất, Khối lượng, Mật độ, Mô-men, Mô-men xoắn, Hình dạng | Thính giác Xúc giác
Năng lượng bức xạ | Cường độ bức xạ, Năng lượng, Bước sóng, Biên độ, Pha, Độ truyền qua, Độ phân cực | Thị giác Xúc giác
Năng lượng nhiệt | Nhiệt lượng, Nhiệt độ, Thông lượng nhiệt | Xúc giác
Năng lượng từ trường | Cường độ từ trường, Mô-men, Độ từ thẩm, Mật độ từ thông | -
Năng lượng hóa học | Nồng độ, Tốc độ phản ứng, thế oxy hóa khử, Đặc tính sinh học | Khứu giác Vị giác
Năng lượng điện | Điện áp, Cường độ dòng điện, Điện trở, Điện dung, Tần số | -
Notes: Radiant energy
The energy carried by radiation such as infrared light is called radiant energy.
Although not easily felt, any object that has a temperature emits radiant energy.
It's just an invisible infrared region, so it doesn't recognize it.

## Slide 52
Năm giác quan của con người và cảm biến
Vị giác
(Lưỡi điện tử
Sinh học: các protein)
Thị giác
(Cảm biến CCD, điốt quang)
Thính giác
(Micro)
Xúc giác
(Mảng xúc giác)
Khứu giác
(Mũi điện tử
Hóa học: Chất tạo mùi)
3.1. Định nghĩa cảm biến
Notes: A photodiode is a semiconductor device that converts light into an electrical current. The current is generated when photons are absorbed in the photodiode. Photodiodes may contain optical filters, built-in lenses, and may have large or small surface areas. Photodiodes usually have a slower response time as their surface area increases. The common, traditional solar cell used to generate electric solar power is a large area photodiode.

## Slide 53
Cảm biến và bộ chuyển đổi
Bộ chuyển đổi
Bộ chuyển đổi là thuật ngữ dùng để mô tả thiết bị chuyển đổi một dạng năng lượng (tín hiệu) thành dạng năng
lượng khác (tín hiệu)
Trong hệ thống đo lường,
Cảm biến: Bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào chuyển đổi các đại lượng không điện thành tín hiệu điện
Bộ dẫn động: Bộ chuyển đổi đầu ra chuyển đổi tín hiệu điện thành loại năng lượng khác
Cảm biến và bộ chuyển đổi khác nhau ở chỗ đầu ra có phải (năng lượng) tín hiệu điện hay không. Tuy nhiên,
trên thực tế, hai thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau.
Tín hiệu đầu vào
Bộ xử lý
tín hiệu
Bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào
(Cảm biến)
Bộ chuyển đổi tín hiệu đầu ra
(Bộ dẫn động)
Tín hiệu điện
Tín hiệu đầu ra
Tín hiệu điện
Cảm biến RTD
Nhiệt kế
3.1. Định nghĩa cảm biến
Notes: Transducers that convert physical quantities into mechanical quantities are known as mechanical transducers; Transducers that convert physical quantities into electrical quantities are known as electrical transducers. Examples are a thermocouple that changes temperature differences into a small voltage, or a Linear variable differential transformer (LVDT) used to measure displacement.

## Slide 54
Tìm hiểu về cảm biến
2.
2.1. Định nghĩa cảm biến
2.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
2.3. Phân loại cảm biến
2.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

## Slide 55
Hệ thống cảm biến
. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Cảm biến và phần cứng xử lý tín hiệu gắn liền với cảm biến
Hệ thống ở đây có thể là một hệ thống đo lường, hệ thống thu thập dữ liệu hay một hệ thống điều khiển quá
trình xử lý.
Influence factors
Cấu trúc cảm biến tiêu chuẩn
Giao diện cảm biến
Giá trị đã đo
Đại lượng đã đo
Yếu tố ảnh hưởng
Môi trường thực tế
Thành phần cảm biến
Chuyển đổi năng lượng
Bảo vệ quá áp
Mạch hoạt động
Cơ học
Bức xạ (quang học)
Từ tính
Nhiệt
Hóa học
Điều hòa tín hiệu analog
Khuếch đại
Tuyến tính hóa
Chuyển đổi tín hiệu
Xử lý tín hiệu digital
Tính toán
Hiệu chỉnh
Sửa chữa
Biên độ - Tần số
Bộ chuyển đổi analog/digital
Notes: Basic processing of sensor
Signals From the Environment 🡪 Sensing 🡪 Converting 🡪 Electronic Circuits and Devices 🡪 Output

## Slide 56
Cảm biến thông minh
Cảm biến thông minh
Cảm biến thông minh cần có các chức năng sau:
  Thu thập, xử lý và lưu dữ liệu mới: đo số lượng, tiến hành xử lý tính toán, thống kê và lưu kết quả trong bộ nhớ
  Chức năng bù trừ tự động: tự động bù trừ những thay đổi trong các tham số bên ngoài
  Tự chẩn đoán: tự kiểm tra
  Đưa ra quyết định: lựa chọn dữ liệu để tự gửi đi
  Khả năng truyền thông: giao tiếp với các cảm biến khác (chức năng trao đổi thông tin)
3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Smart sensor may refer to
Smart transducer, an analog or digital transducer or actuator combined with a processing BÀI and a communication interface
Less powerful versions of smart cameras

## Slide 57
Bộ phát tín hiệu
Hệ thống cảm biến với dòng điện ra 4-20 mA truyền thông tin cảm biến qua một khoảng cách xa mà vẫn giữ
được độ chính xác.
Bộ phát tín hiệu áp suất
Bộ phát tín hiệu nhiệt độ
3.2 . Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Transmitters are necessary component parts of all electronic devices that communicate by radio, such as radio and television broadcasting stations, cell phones, walkie-talkies, wireless computer networks, Bluetooth enabled devices, garage door openers, two-way radios in aircraft, ships, spacecraft, radar sets and navigational beacons. The term transmitter is usually limited to equipment that generates radio waves for communication purposes; or radiolocation, such as radar and navigational transmitters. Generators of radio waves for heating or industrial purposes, such as microwave ovens or diathermy equipment, are not usually called transmitters, even though they often have similar circuits.

## Slide 58
Đặc điểm của cảm biến
Đặc tính tĩnh
Đặc tính khi tín hiệu đầu vào không thay đổi theo thời gian
  Độ nhạy
  Độ tuyến tính
  Độ trễ
VD
Đặc tính động
Đặc điểm khi tín hiệu đầu vào thay đổi theo thời gian
  Thời gian hoặc tốc độ phản hồi
  Đặc tính về tần số
VD
3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: The three most important characteristics that determine the sensor's performance are sensitivity, resolution, and span.

## Slide 59
Hàm truyền
Định nghĩa
Hàm truyền là sự phụ thuộc hàm giữa tín hiệu đầu vào thực tế và tín hiệu đầu ra của cảm biến.
Hàm truyền thường được biểu diễn bằng phương trình, bảng biểu, đồ thị, v.v.
  Cảm biến nhiệt độ
VD
  RTD :
  Nhiệt điện trở :
3.2 . Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: In general, sensors have a functional relationship between a physical input signal and an output signal. These are usually expressed as equations, tables, graphs, etc. These exponential relations are called transfer functions.

## Slide 60
Độ nhạy
Nếu sự phụ thuộc giữa tín hiệu vào/ra của cảm biến là đường thẳng thì hàm truyền là
Độ nhạy là độ dốc của đường thẳng.
Nếu hàm truyền phi tuyến thì chỉ xác định được độ nhạy bằng tín hiệu đầu vào cụ thể xo.
Tín hiệu đầu ra
Tín hiệu đầu vào
3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Sensitivity: The slope of the transfer function of the sensor
Sensitivity is an indicator of how the output signal changes as the input signal changes. In the linear transfer function, the slope is the sensitivity.
If the transfer function of the sensor is a straight line, the sensitivity corresponds to the slope of this straight line. If the slope is large, the sensitivity is excellent, and if the slope is small, the sensitivity is not good.
In general, higher sensitivity of the sensor can indicate a good sensor.

## Slide 61
Phạm vi hoạt động và Giá trị đầu ra toàn thang
Phạm vi hoạt động hay khoảng đo
Phạm vi giữa tín hiệu đầu vào nhỏ nhất và lớn nhất để tạo tín hiệu đầu ra cảm biến có nghĩa
Đây được gọi là giá trị đầu vào toàn thang hoặc phạm vi toàn thang
Trong nhiều trường hợp, khoảng đo bằng 0 ~ 〖+𝑥〗_𝑚𝑎𝑥
Giá trị đầu ra toàn thang ； FSO
Chênh lệch đại số giữa tín hiệu đầu vào lớn nhất (+ymax) và tín hiệu đầu ra nhỏ nhất (-ymin)
Với mỗi tín hiệu đầu vào và đầu ra, cũng có thể sử dụng tín hiệu đầu vào và đầu ra định mức
Tín hiệu đầu ra
Tín hiệu đầu vào
3.2 . Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Span is a range between the maximum and minimum inputs that produce a meaningful sensor output.
The operating range is the range between the maximum input and the minimum input that produces a meaningful output, which can be machined. This operating range is often determined along with the output range.
When talking about Span, the essential term is Full Scale. It represents the algebraic difference between the maximum and minimum values and is used for both input and output.

## Slide 62
Độ phân giải
Gia số nhỏ nhất có thể phát hiện
Như trong hình, nếu Δx nhỏ đi thì Δy cũng nhỏ đi. Do vậy, Δy là đại lượng không xác định mặc dù tín hiệu đầu vào thay đổi. Trong trường hợp này, Δx chính là độ phân giải góc
Nguyên nhân
Các phần bị thay đổi của tín hiệu đầu vào được xử lý bên trong cảm
biến và không xuất ra dưới dạng tín hiệu đầu ra
(Δx) phản hồi trước thay đổi của tín hiệu đầu vào (Δy) thì cảm biến sẽ
ít bị nhiễu hơn
Tín hiệu đầu ra
Tín hiệu đầu vào
Độ phân giải góc càng nhỏ càng tốt
3.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Resolution is the minimum input signal the sensor can detect. Here is an example to keep things simple. Generally, 30cm rulers sold in bookstore can be checked up to 1mm. However, lengths smaller than 1mm are difficult to measure accurately. Therefore, the resolution of 30cm ruler can be said to be 1mm and the minimum input increment that can be checked (detected) is 1mm.

## Slide 63
Độ chính xác và độ chụm
Độ chính xác
Phép đo cho biết mức độ mà tín hiệu đầu ra của cảm biến gần với giá đúng. Trên thực tế là không chính xác
Sai số: Phương pháp để thể hiện độ chính xác
Phân bổ giá trị cực trị giữa xt và xm được đo bằng cảm biến
  Xác định sai số tương đối (sai số phần trăm)
  Xác định phần trăm FSO (giá trị đầu ra toàn thang)
Ví dụ về biểu điện độ chính xác (sai số) của cảm biến Giá trị đầu vào toàn thang của cảm biến áp suất là 100 kPa và giá trị đầu ra toàn thang là 10 Ω, ± 0,5%, ± 500 Pa, ± 0,05 Ω
3.2 . Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Accuracy means the ability to measure the same value each time under the same conditions, and means the difference between the indicated value and the true value.
Therefore, accuracy is a measure of how close the sensor output is to a true value, and practically, it is expressed as inaccuracy

## Slide 64
Độ chụm
Biểu thị mức độ trùng khớp giữa các giá trị được đo với nhau khi liên tục đo cùng một lượng bằng cùng cách
thức, dưới các điều kiện (môi trường, con người) giống nhau và trong thời gian ngắn.
The unit mainly uses %/FS (% of Full Scale). That is, '(△/FS) x 100%' is obtained.
Độ tái lập
Biểu thị mức độ trùng khớp giữa các giá trị được đo với nhau khi đo cùng một lượng trong khoảng thời gian dài
bằng cùng cách thức hoặc do người khác hoặc phòng thí nghiệm khác thực hiện.
Để duy trì độ tái lập, cần kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cảm biến định kỳ.
Độ chụm
Phép đo độ lặp lại và tái lập của phép đo
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Repeatability
When the same quantity is measured continuously in the same method (short time interval) under the same conditions (environment, person, etc.), it indicates how much the measured values coincide with each other.
Precision
Repeatability of measurements, Measure of reproducibility
Consistency between successive measurements

## Slide 65
Sự khác biệt giữa độ chính xác và độ chụm
Độ chụm
giá trị đúng
giá trị đúng
Trung bình các giá trị được đo
Trung bình các giá trị được đo
Repeatable & Reproducible
Độ chính xác
Giá trị tham chiếu
Độ chính xác
Mật độ
xác xuất
Độ chụm
Giá trị
(a)
(b)
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Accuracy: The degree of how it is close to the true value.
Precision: The degree of reproducibility of the measurement. (Degree of distribution of measured values)
The left target in the figure has values near the true value, but its distribution is widespread. In this case, there is accuracy but no precision. (Accurate but not precise)
The target plate on the right is far from the true value, but the distribution of the values is dense. In this case, there is no accuracy but precision. (Precise but not accurate)

## Slide 66
Hiệu chỉnh
Quá trình đo giá trị đầu ra bằng cách cho phép gửi giá trị đã biết cho cảm biến
Giá trị đã biết sử dụng trong hiệu chỉnh được gọi là “tiêu chuẩn”
Sự phụ thuộc giữa giá trị đầu vào và giá trị đầu ra được hình thành thông qua hiệu chỉnh. Đường cong thu được tại đó được gọi là đường cong hiệu chỉnh.
Tín hiệu đầu vào
Tín hiệu đầu ra
Để hiệu chỉnh hàm truyền phi tuyến, trước tiên hãy chia đường cong hiệu chỉnh thành nhiều đoạn nhỏ. Coi mỗi đoạn đó là một đường thẳng và tính hằng số a, b. Cuối cùng, biểu diễn đường cong hiệu chỉnh dưới dạng một nhóm gồm nhiều đường thẳng.
Do cần nhiều thời gian để hiệu chỉnh cảm biến nên điều quan trọng là phải giảm thiểu số điểm cần hiệu chỉnh nhiều nhất có thể để cắt bớt chi phí sản xuất.
. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: The process of measuring output by applying a known value to the sensor, and the input value used for calibration is called a standard. The calibration establishes the relationship between input and output, and the curve obtained at this time is called calibration.
Calibration of the sensor is a time consuming process, so it is important to minimize the calibration points as much as possible to reduce manufacturing costs.

## Slide 67
Đầu ra
định mức
Đường cong thực
Đường cong lý tưởng
Đầu vào định mức
Phân bổ đầu ra
lớn nhất
Phân bổ đầu vào lớn nhất
Độ tuyến tính
Định nghĩa
Độ sai lệch của đường đặc trưng của cảm biến so với sự phụ thuộc đường thẳng lý tưởng
Biểu diễn độ tuyến tính
Độ tuyến tính thường được biểu thị bằng tính phi tuyến
  Độ tuyến tính = Phân bổ đầu ra lớn nhất/đầu ra định mức x 100%
  Độ tuyến tính = Phân bổ đầu vào lớn
  nhất/đầu vào định mức x 100%
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: It would be perfect for the output of the sensor to maintain linearity, but practically is impossible.

## Slide 68
Tuyến tính hóa các đặc điểm của cảm biến
Một cách đo độ tuyến tính của cảm biến là sử dụng phương pháp bình
phương tối thiểu và đánh giá đường thẳng phù hợp nhất.
Độ tuyến tính trong trường hợp này được gọi là tuyến tính độc lập.
Nếu giá trị đầu vào của cảm biến vượt quá giới hạn cho phép thì giá trị
đầu ra sẽ bắt đầu bão hòa và mất đi tính tuyến tính phản hồi. Do vậy, giá trị
lớn nhất hoặc giá trị định mức sẽ đáng tin cậy hơn.
Nếu đặc điểm hoặc cách chuyển đổi của thành phần cảm biến là phi
tuyến tính (trong khi không có chức năng tuyến tính) thì giá trị đầu vào và
đầu ra của toàn bộ cảm biến sẽ mang tính tuyến tính bằng cách dùng mạch chuyển đổi
Ngay cả khi sử dụng thành phần cảm biến trong phạm vi có độ tuyến tính cao thì độ tuyến tính của toàn bộ cảm biến sẽ giảm, trừ khi độ tuyến tính ở mạch chuyển đổi và bộ khuếch đại cao.
Đầu ra
Lớn nhất
Đầu vào
Áp suất (% FS)
100%
0
Đầu ra
+0.2% FS
-0.2% FS
BFSL
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Ví dụ:

## Slide 69
Hysteresis
Hiện tượng mà hai giá trị đầu vào x, trong đó mỗi giá trị đầu ra được đo bằng cách tăng x hoặc giảm x, không chuyển thành giá trị đầu ra tương ứng với giá trị đầu vào x1
Tính độ trễ
Hysteresis difference
Nguyên nhân trễ:
Độ trễ xảy ra tùy thuộc vào những tính chất vật lý của nhiều vật liệu khác nhau sử dụng trong cảm biến.
Cụ thể, độ trễ ở vật liệu đàn hồi, vật liệu có từ tính mạnh, vật liệu điện môi mạnh rất quan trọng.
Tín hiệu đầu ra
Tín hiệu đầu vào
FSO
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: The output is not the same even with the same input, when measuring the output while increasing x compared to decreasing x. It depends on the physical properties of the material.

## Slide 70
Khả năng lựa chọn
Đặc tính chỉ chọn các biến mong muốn giữa nhiều biến là giá trị đầu vào của cảm biến
Cảm biến
Cảm biến chỉ phát hiện ra những hiện tượng vật lý mong muốn và không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng khác.
Ví dụ, do hầu hết cảm biến thường bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm nên có thể cải thiện khả năng lựa chọn của cảm biến bằng cách thay cấu trúc cảm biến hoặc bù vào bằng mạch điện tử. Bên cạnh đó, khả năng lựa chọn phụ thuộc vào một số hóa chất như trong cảm biến độ ẩm và cảm biến khí.
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: The sensor should detect only the desired physical phenomenon and not be affected by other phenomena.

## Slide 71
Đặc tính động
Đặc tính phản hồi theo thời gian của cảm biến
Đặc tính phản hồi theo thời gian trong trường hợp đột ngột thay đổi kích thước
Thời gian phản hồi
Đo bằng cách áp dụng một hàm bậc thang cho giá trị đầu vào
- Thời gian tăng
- Thời gian giảm
- Hằng số thời gian
Các cảm biến từ những nhà sản xuất khác nhau có thời gian phản hồi khác nhau và trong nhiều trường hợp, thời gian đạt 90% được định nghĩa là thời gian phản hồi (90% thời gian phản hồi).
thời gian giảm
Thời gian
100%
Voltage
thời gian tăng
Thời gian
50%
63%
100%
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Dynamic Characteristics (relationship between input and output over time)
Time response characteristic (transient characteristic): when the magnitude of input suddenly changes.
Frequency response characteristic: when the input is changed sinuously.
Response time: time delay between input and output when the physical quantity input to the sensor changes with time

## Slide 72
Đặc tính đáp ứng tần số
Đáp ứng tần số khi thay đổi giá trị đầu vào của cảm biến theo hình sin (sin hoặc cos)
Tần số phản hồi: Là dải tần số khi đầu ra giảm -3 dB ở tần số đầu vào
Đầu ra [Db]
Tần số [Hz]
100
1K
-30
-20
-10
0
3[dB]
Đặc điểm cơ bản của cảm biến

## Slide 73
Tạp âm
Tạp âm là tín hiệu bất thường không mong muốn.
Tạp âm dao động bất thường được tạo ra từ thiết bị cảm biến hoặc mạch chuyển đổi và trong một số trường hợp, không thể loại bỏ tạp âm.
Do tạp âm xuất hiện ở đầu ra thông qua một số đường nên sẽ xảy ra sai số khi (Δy) phản hồi trước sự thay đổi đầu vào (Δx) của cảm biến giảm dưới mức tạp âm.
Nếu tạp âm đi vào cảm biến tăng thì sẽ không thể phát hiện ra tín hiệu đầu vào cực nhỏ, ngay cả khi độ nhạy cao và giới hạn dưới của phép đo lớn.
Do vậy, có thể giảm giới hạn phát hiện dưới bằng cách tăng tỷ số tín hiệu trên tạp âm (tỷ số S/N) của cảm biến.
Sử dụng bộ lọc để tăng tỷ số tín hiệu trên tạp âm.
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: The definition of noise is an unwanted irregular signal. The lower detection limit is lowered by improving the signal-to-noise ratio. To improve this, a filter is needed.

## Slide 74
Sensor
Interface circuit
Trở kháng đầu ra
Khi nối cảm biến với một mạch điện tử, sự phụ thuộc giữa trở kháng đầu ra của cảm biến và trở kháng đầu
vào của mạch rất quan trọng.
Đối với cảm biến có điện áp ra
Trở kháng cảm biến Zo được mắc nối tiếp với trở kháng đầu vào Zi của mạch.
Để giảm thiểu sự biến dạng của tín hiệu đầu ra, tức là V=Vs thì trở kháng đầu ra của cảm biến phải nhỏ (Zo<<Zi)
Đối với cảm biến có dòng điện ra
Trở kháng cảm biến Zo được mắc song song với trở kháng đầu vào Zi của mạch.
Trở kháng đầu vào của mạch phải nhỏ sao cho I=Is. (Zo>>Zi)
Sensor
Interface circuit
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: The ratio of voltage to current = resistance
In current output sensor, the magnitude of the output impedance should be large and the magnitude of the input impedance should be small.
In voltage output sensor, the magnitude of the output impedance should be small and the magnitude of the input impedance should be large.

## Slide 75
Ảnh hưởng môi trường
Các biến bên ngoài ảnh hưởng tới hiệu suất của cảm biến như nhiệt độ và độ ẩm được gọi là các tham số môi trường.
Những thay đổi về độ nhạy hoặc mức đầu ra do thời gian, nhiệt độ hoặc các yếu tố khác được gọi là độ mất ổn định của các đặc tính của cảm biến hay độ lệch.
  nhiệt độ ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các cảm biến.
VD
Hình (a): Sai số độ nhạy hay trôi độ nhạy
Hình (b): Cân đối hoặc dời về không
Hình (c): Dời về không và trôi độ nhạy đồng thời
(a)
(b)
Đầu vào định mức
(100%fs)
Tín hiệu đầu ra
Tín hiệu đầu vào
Tín hiệu đầu vào
Output
Sai số khoảng đo
(c)
Tín hiệu đầu vào
Tổng sai số
Tín hiệu đầu ra
α : Đường cong lý tưởng
α : Đường cong lý tưởng
α : Đường cong lý tưởng
Đặc điểm cơ bản của cảm biến
Notes: Environmental parameters: external variables (temperature, humidity, etc.) affecting the performance of the sensor.

## Slide 76
Tìm hiểu về cảm biến
2.
2.1. Định nghĩa cảm biến
2.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
2.3. Phân loại cảm biến
2.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

## Slide 77
3.3. Phân loại cảm biến
Dựa theo nguồn cung cấp điện
Cảm biến điều chế
Sử dung nguồn điện bên ngoài cho hoạt động giao tiếp
Hầu hết công suất tín hiệu đầu ra đến từ nguồn cấp bên ngoài.
Đầu vào chỉ điều khiển đầu ra.
Ưu điểm là điện áp nguồn có thể thay đổi toàn bộ độ nhạy.
Ví dụ về cảm biến: transistor quang, nhiệt điện trở
Các cảm biến điều chế cần nhiều dây hơn các cảm biến tự cấp nguồn và có thể tăng nguy cơ cháy nổ khi sử dụng nguồn cấp phụ trong môi trường dễ cháy nổ.
Cảm biến điều chế còn được gọi là cảm biến thụ động.
Cảm biến
Tín hiệu đầu vào
Tín hiệu đầu ra
Nguồn cấp phụ
Notes: Active vs Passive Sensors
Active sensors require an external power source to operate, which is called an excitation signal. The signal is modulated by the sensor to produce an output signal. For example, a thermistor does not generate any electrical signal, but by passing an electric current through it, its resistance can be measured by detecting variations in the current or voltage across the thermistor.
Passive sensors, in contrast, generate an electric current in response to an external stimulus which serves as the output signal without the need of an additional energy source. Such examples are a photodiode, and a piezoelectric sensor, thermocouple.

## Slide 78
Cảm biến tự sinh
Không cần nguồn cấp bên ngoài và công suất đầu ra được lấy từ đầu vào. Tức là công suất cần để chuyển đổi
được lấy từ đối tượng cần đo (đầu vào).
Ví dụ về cảm biến: pin mặt trời, cặp nhiệt điện
Cảm biến tự cấp nguồn còn được gọi là cảm biến chủ động.
Cảm biến
Tín hiệu đầu vào
Tín hiệu đầu ra
3.3. Phân loại cảm biến

## Slide 79
Dựa theo loại tín hiệu đầu ra
Cảm biến analog
Tín hiệu analog có đầu ra thay đổi liên tục
Thông tin thu được từ biên độ tín hiệu đầu ra.
Cảm biến có tín hiệu đầu ra biến thiên được phân loại là cảm biến analog. Tuy nhiên, có lúc tín hiệu tuần hoàn được gọi là cảm biến chuẩn số hóa do dễ dàng chuyển đổi thành tín hiệu số.
Hầu hết các cảm biến đều là cảm biến analog.
Cảm biến số
Đầu ra cảm biến là tín hiệu số.
Tín hiệu số thường dễ truyền hơn, tái lập tốt hơn, ổn định hơn và chính xác hơn tín hiệu analog.
Bộ mã hóa vòng quay cũng là một cảm biến số.
Đầu ra của một thành phần cảm biến thường không phải sạng số. Nhìn chung, sự kết hợp của các bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang digital sẽ cho ra tín hiệu số.
3.3. Phân loại cảm biến

## Slide 80
Dựa theo đối tượng cần phát hiện
Cảm biến được phân loại theo đối tượng cần phát hiện.
Cảm biến áp suất, cảm biến tốc độ, cảm biến nhiệt độ, cảm biến dịch chuyển
Cảm biến khí, Cảm biến độ ẩm
Đường huyết
3.3. Phân loại cảm biến
Số | Vị trí | Sửa đổi | Lưu lượng | Thành phần | Hạt | Năng lượng tỏa nhiệt | Khí nguy hại, độc
Độ dài | Mức độ | Áp suất | Gia tốc tốc độ | Độ ẩm | Trọng lượng riêng, khối lượng riêng | Nhiệt độ | Hương vị
Mặt phẳng | Dịch chuyển tuyến tính | Mô-men xoắn | Sóng âm | Nồng độ ion | Khiếm khuyết | Lửa | Khứu giác
Chất rắn | Dịch chuyển quay | Thông lượng | Rung động | Độ đục | Độ ẩm | Khói | Đường huyết

## Slide 81
Dựa theo vật liệu chế tạo cảm biến
Cảm biến được phân loại theo vật liệu chuyển đổi tín hiệu
Vật liệu vô cơ: Cảm biến kim loại, Cảm biến gốm, Cảm biến sợi quang
Vật liệu hữu cơ: Cảm biến polyme, Cảm biến sinh học
Vật liệu tổng hợp: Cảm biến áp điện PZT
3.3. Phân loại cảm biến
Vật liệu | Ví dụ
Kim loại | Cảm biến RTD, cảm biến kiểu điện trở, cảm biến tải trọng, cặp nhiệt điện
Chất bán dẫn | Cảm biến hall, Mạch tích hợp hall, Cảm biến áp suất bán dẫn, Điốt quang
Gốm | Cảm biến độ ẩm, Cảm biến gắn trên nhiệt điện trở, Cảm biến khí, Cảm biến áp điện, Cảm biến oxy
Sợi quang học | Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến mức, Cảm biến áp suất
Vật liệu điện môi | Cảm biến hỏa điện, Cảm biến nhiệt độ
Đại phân tử | Cảm biến độ ẩm, Cảm biến áp điện
Vật liệu sinh học | Cảm biến sinh học
Vật liệu tổng hợp | Cảm biến áp điện PZT

## Slide 82
Dựa theo nguyên lý và hiệu ứng
Cảm biến được phân loại theo nguyên lý và hiệu quả sử dụng trong quá trình chuyển đổi
3.3. Phân loại cảm biến
Phân loại | Cảm biến đại diện
Động lực học | Cảm biến mức, Cảm biến tốc độ, Cảm biến gia tốc, Cảm biến rung động, Cảm biến tải trọng, Cảm biến áp suất, Cảm biến lưu lượng
Điện từ | Cảm biến hall, Mạch tích hợp hall, cảm biến điện trở từ (MR)
Ánh sáng | Điốt quang, transistor quang, Cảm biến hồng ngoại, Cảm biến tia cực tím, Ống quang điện, Cảm biến hình ảnh (CCD và CMOS)
Nhiệt độ | Cặp nhiệt điện, RTD, Điện trở nhiệt NTC/PTC, Cảm biến nhiệt độ IC
Hóa học | Cảm biến khí, Cảm biến độ ẩm, Cảm biến ion, Cảm biến sinh học

## Slide 83
Dựa theo cách sử dụng
Phân loại theo ứng dụng trong công nghiệp của cảm biến
Công nghiệp, Công cộng, Nghiên cứu, Y tế, Quân sự, v.v.
Phương tiện di chuyển, Robot, Phòng chống thiên tai, v.v.
3.3. Phân loại cảm biến
Notes: The demand for smart car and smartphone is increasing rapidly in all areas. In 2025, the era of 1 trillion sensors are expected.
The big two consumer products, cars and mobile phones, continue to lead the market
Sensor usage per car increased from 200 in 2015 to a lot more in autonomous driving era.
Only two sensors have been used for one image and sound, but next-generation phones will use more than 20 sensors for each device.
One billion sensors are shipped each year. Production is increasing at an annual average of more than 50%, and one trillion is expected to be produced every year around 10 years.

## Slide 84
Tìm hiểu về cảm biến
2.
2.1. Định nghĩa cảm biến
2.2. Đặc điểm cơ bản của cảm biến
2.3. Phân loại cảm biến
2.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến

## Slide 85
3.4. Ứng dụng và vai trò của cảm biến
Vai trò của cảm biến
Trong xã hội thông tin, cảm biến đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng phúc lợi và thịnh vượng của con người thông qua tự động hóa, giám sát ô nhiễm, phòng ngừa thiên tai, quản lý an toàn và chăm sóc sức khỏe.
Đồng thời, những nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên về cảm biến cũng phải phát triển các cảm biến tối ưu để đáp ứng những nhu cầu này.
Lĩnh vực | Vai trò | Cảm biến chính
Thiết bị gia dụng | thoải mái, tiện lợi, ổn định | nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, khí, ánh sáng
An toàn, phòng ngừa thiên tai | báo động khói, báo động mức khí, dự báo động đất | siêu âm, ánh sáng
Công nghệ phát triển tài nguyên, năng lượng | tài nguyên khoáng sản, thăm dò vật chất, khảo sát địa nhiệt | nhiệt độ, độ ẩm, từ tính, siêu âm
Công nghệ về thực phẩm | chế biến thực phẩm đông lạnh, Dò cá | khí, nhiệt độ, hóa học
Phòng ngừa ô nhiễm | phát hiện các chất độc hại trong không khí, sông ngòi, v.v. | cảm biến ánh sáng, cảm biến từ trường
Notes: Characteristics of sensor business
The sensor market is fragmented according to material, device, component, so the recognition that small quantity business is dominated.
Sensor selects material and design method according to customer's order and manufactures device, chip, part, module.
Even if an image sensor using the same semiconductor material has different demands from a car and a mobile phone, the design method on the sensor element may be different, and the market leaders are different.
The main field of application of sensors is industrial metrology systems, which have been developed around them. However, as the industry has advanced, its utilization has expanded to almost all industries (including aerospace / aerospace and military). It also contributes greatly to human welfare and prosperity, including environmental conservation, disaster prevention, pollution monitoring, abnormal diagnosis, safety management, health care, and crime prevention / disaster prevention.

## Slide 86
Mạch & Linh kiện cơ bản
3.
3.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
3.2. Các loại linh kiện điện tử
3.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

## Slide 87
Điện áp, Cường độ dòng điện, Điện trở
4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
Điện áp
Năng lượng khiến dòng điện chạy qua (Đơn vị: Vôn [V])
Cường độ dòng điện
Lượng điện chạy qua (Đơn vị: Ampe [A])
Điện trở
Phần tử hoặc linh kiện cản trở dòng điện chạy qua (Đơn vị: Ôm [Ω])
Dòng
nước
Điện trở
Dòng điện
Dòng
nước
Dòng điện
Notes: Voltage is the difference in electric charge that occurs between two points. For example, if you work hard in the morning and run out in the evening, the difference in energy consumed from morning to evening is the voltage.
Current refers to the rate at which these charges flow. For example, there are buses and trains that must be taken to work.
The current is flowing and the resistance is blocking it. Since the current and the resistance are almost in phase, it is natural that the speed is not fast when the road is blocked.

## Slide 88
Dòng một chiều và Dòng xoay chiều
DC: Dòng một chiều
Trạng thái điện luôn đi vào cùng một chiều. Dòng điện chạy trong pin là dòng một chiều.
AC: Dòng xoay chiều
Trạng thái dòng điện thay đổi liên tục, do vậy + và - sẽ lần lượt xuất hiện. Điện tích trong nhà là điện xoay chiều.
4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
직류
교류
Điện áp
Điện áp
Thời gian
Thời gian
DC
AC
Notes: Both batteries and rechargeable batteries are considered direct current. All products that use batteries make DC electricity available. The advantage is that it is stable and efficient because there is no change in power over time.
Disadvantage is that it is difficult to transform. In order to come into modern society and use large-scale electricity, electricity is produced at power plants. Transformers are essential in the process of transferring electricity from a power plant. But if the transformation is difficult, entire process becomes very difficult.
The main advantage of alternating current is that the transformation itself, which is also a disadvantage of direct current, is very convenient. Easy transformation means that we can send electricity generated at the power plant to the place where we use it efficiently.
The disadvantage is inductive disturbance, which is called electromagnetic waves. In addition, power loss occurs due to the characteristics of the AC electricity.

## Slide 89
Tần số và Chu kỳ
Tần số
Số lần sóng chạy không tắt dao động trong một giây (đơn vị: Héc, Hz)
Chu kỳ
Thời gian để sóng chạy không tắt lặp lại một lần
Chu kỳ xung
4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
Mối quan hệ giữa tần số và chu kỳ
Dao động mỗi giây một lần = 1 Hz
Dao động mỗi giây hai lần = 2 Hz
Dao động mỗi giây một nghìn lần = 1 kHz
1 giây

## Slide 90
Định luật cơ bản về mạch điện
Định luật Ôm
Định luật Ôm chỉ ra mối quan hệ giữa điện áp của dòng một chiều và cường độ dòng điện chạy qua mạch. Định
luật định nghĩa rằng “cường độ dòng điện chạy qua mạch điện tỷ lệ thuận với lực điện động và tỷ lệ nghịch với điện trở”.
4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
Cường độ dòng điện I [A]
Lực điện động
Điện trở
Notes: Ohm's law refers to the law of change in the magnitude of resistance according to current and voltage. Resistance, current, and voltage have a close physical relationship with each other.
Resistance (R) = Voltage (V) / Current (I)
That is, the resistance is proportional to the magnitude of the voltage and inversely proportional to the magnitude of the current.

## Slide 91
Định luật Kirchhoff
Định luật Ôm
Định luật số 1: Tổng dòng điện đi vào bằng tổng dòng điện đi ra
Định luật số 2: Tổng điện áp nguồn của mạch bằng tổng sụt áp tiêu thụ
4.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
Định luật Kirchhoff 1
Định luật Kirchhoff 2
Lực điện động
Sụt áp
Notes: Kirchhoff's law is commonly used to calculate the current in a circuit. KCL, the law of current, and KVL, the law of voltage, can be used to calculate current using simultaneous equations. When calculating current or trying to understand a circuit, it is a useful rule to know along with the Ohm's law.

## Slide 92
Mạch & Linh kiện cơ bản
3.
3.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
3.2. Các loại linh kiện điện tử
3.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

## Slide 93
Các loại linh kiện điện tử
Các linh kiện chủ động
Bao gồm đầu vào và đầu ra, chính điện năng tạo nên mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra. Ví dụ như transistor, Mạch tích hợp, điốt, mạch khuếch đại thuật toán.
Các linh kiện thụ động
Những linh kiện này không thể tự hoạt động nhưng có thể được kích hoạt khi ghép nối với thiết bị đang hoạt
động. Ví dụ như điện trở, cuộn cảm, tụ điện
Các linh kiện phụ
Dùng để kết nối và cố định thiết bị. Ví dụ như đầu nối, bo mạch, thiết bị đầu cuối, công tắc, cuộn dây, v.v.
4.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 94
Mặc dù một số linh kiện giống nhau nhưng có rất nhiều loại với nhiều đặc điểm khác nhau. Do vậy, để sử dụng thì cần hiểu rõ về những đặc điểm đó.
Các loại linh kiện
Do mỗi linh kiện có một tiêu chuẩn riêng, về cơ bản cần nắm rõ và xử lý tiêu chuẩn một cách khéo léo.
Tiêu chuẩn linh kiện
Mỗi linh kiện có một mức định mức cực đại, do vậy cần sử dụng trong phạm vi định mức đó.
Định mức cực đại
Ngay cả khi cùng một loại thì các linh kiện vẫn có kích thước khác nhau, do vậy, cần xác định kích thước sau khi hiểu rõ các đặc điểm.
Hình thức và kích thước
Hầu hết các linh kiện điện tử đều tỏa nhiệt trong quá trình hoạt động, do vậy đối với những linh kiện chịu cường độ dòng điện cao, cần xem xét các giải pháp về nhiệt.
Cân nhắc về nhiệt lượng
4.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 95
Điện trở
Các loại điện trở
Có điện trở cố định và biến trở, phân loại theo chức năng của điện trở. Khi nói tới điện trở, thường đề cập tới
điện trở cố định
4.2. Các loại linh kiện điện tử
Điện trở cố định
Biến trở
Điện trở mảng
Loại
Notes: In electrical engineering, resistance is a component that prevents electricity (exact current) from flowing well. To explain the principle of resistance briefly, resistance can convert electrical energy into heat, dissipating this heat. This reduces the voltage and likewise reduces the current.

## Slide 96
Điện trở màng cacbon: Giá cả hợp lý và được sử dụng rộng rãi nhất.
Điện trở màng kim loại: Sử dụng khi cần độ chính xác cao do có độ chính xác cao (0,1 - 0,5%) và đặc tính chịu nhiệt độ tốt.
Điện trở xi măng: Sử dụng trong mạch điện cần công suất cao.
Điện trở dây quấn: Sử dụng trong dụng cụ đo lường do có độ ổn định tốt.
Điện trở mảng: Là một bộ (4 - 10) điện trở. Sử dụng khi cần nhiều điện trở trong một mạch điện như trong mạch số.
Điện trở cố định
4.2. Các loại linh kiện điện tử
Điện trở màng cacbon
Điện trở màng kim loại
Điện trở xi măng
Điện trở dây quấn
Điện trở mảng
Notes: Types of resistor
- Fixed resister
- Variable resistor
- Special resistor
Fixed resistor
The most common resistance, which has a constant resistance and does not change.

## Slide 97
Biến trở giúp thay đổi giá trị điện trở trong một phạm vi nhất định.
Biến trở núm xoay: đặt các trục ra ngoài và đổi thành tay cầm.
Chiết áp tinh chỉnh: quay bởi một driver hoặc các công cụ khác, dùng khi không di chuyển sau khi được thay đổi. Sử dụng chủ yếu để điều chỉnh hiệu suất.
Biến trở
4.2. Các loại linh kiện điện tử
Biến trở núm xoay
Chiết áp tinh chỉnh
Notes: Variable resistor
A resistor that allows the resistance value to be changed within a certain range. It is used for volume control or other control parts. In addition, there are rotation and slide methods, and semi-fixed resistors are used for fine adjustment in the circuit. This is called a potentiometer.
Special resistor
In the resistance production plant, not all resistance dimensions are made at regular intervals.
If there is an intermediate resistance dimension that does not fall in this category, it is called a special resistor. (Mainly used for precision resistance)
Special purpose resistor
It is not a resistor used in electronic circuits, but a resistor that is used for special purposes by making one resistor into the equipment. It refers to a resistor used in a dummy load or a load test of a power supply used for radio transmission performance test. There is also a special resistor made by specially winding method or by putting liquid with resistance in the container to make induction resistance without removing inductance from resistance.

## Slide 98
Điện trở và mã màu
  1000 Ω= 103 = 1kΩ 1000,000 Ω= 106 = 1MΩ
Đơn vị điện trở: (Ôm)
VD
  (Ví dụ 1) Nâu, Đen, Đỏ, Vàng đậm: 10100 = 1000() = 1 (K) (Sai số 5% )
  (Ví dụ 2) Vàng, Tím, Cam, Vàng đậm: 47103 = 47 k (Sai số 5%)
  (Ví dụ 3) Cam, Cam, Vàng, Vàng đậm: 33104 = 330 k (Sai số 5%) (Ví dụ 4) Vàng, Xanh lá, Nâu, Bạc: 45101 = 450 (Sai số 10%)
4.2. Các loại linh kiện điện tử
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vạch màu thứ 4 (sai số)
Vạch màu thứ 2 (số thứ hai)
Vạch màu thứ 3 (Phép nhân = số nhân)
Vạch màu thứ 1 (dải màu thứ nhất)
(Nếu không phân biệt được mặt trước và mặt sau của dải màu, hãy tìm màu vàng hoặc bạc để phân biệt)

## Slide 99
Các loại linh kiện điện tử
Điện trở duy trì mạch điện hoạt động ổn định bằng cách cản trở dòng điện chạy qua, là một trong những linh kiện quan trọng trong mạch điện.
Chức năng và công dụng của điện trở
Điện áp ở cả hai mặt điện trở
Giá trị điện trở
khi dòng điện ( ) đi
qua đèn LED là 15 [mA]
Không phát sáng
Dòng điện đi qua quá lớn
Trạng thái hoạt động lý tưởng
Dry Cell 1.5V
Dry Cell 1.5V
Dry Cell 1.5V
Dry Cell 1.5V
Dry Cell 1.5V
R

## Slide 100
UNIT 04
Công suất tiêu thụ phải nhỏ hơn một nửa công suất định mức
Công suất định mức được tính bằng công thức sau
Cách tính điện trở khi mắc nối tiếp và song song
Đối với kết nối nối tiếp, điện trở càng cao thì điện trở kết hợp càng lớn.
Đối với kết nối song song, điện trở càng cao thì điện trở kết hợp càng nhỏ.
Mắc nối tiếp
R
Mắc song song
= 50
Các loại linh kiện điện tử
Notes: Power Consumption
In general, just as energy is required to work, electrical energy is required to operate an electric device such as a motor, a heater, and a lamp. It is power consumption that expresses how much energy these electric devices require.
Rated power
Since this power is radiated with heat in the case of resistors, if the power consumption is too large, the temperature of the resistor rises and it may burn or melt. Therefore, it is necessary to indicate the application of a resistor capable of dissipating power up to several W, which is the rated power of the resistor. However, in consideration of safety such as the loss of resistance, it is usually used for power consumption of less than 1/2 of rated power.

## Slide 101
Tụ điện
Chức năng của tụ điện
Bộ tích để lưu trữ hoặc phát điện.
Không cho dòng một chiều đi qua.
Đơn vị của tụ điện: [ F ]
Các loại linh kiện điện tử
Notes: Capacitors perform two functions.
1. Accumulate (store) electricity (charge) at each electrode when DC voltage is applied (no current flows after storing the capacity of the capacitor)
2. In AC voltage, it cuts off DC voltage and passes AC component
Capacitors store electricity. Capacitors do not allow direct current to flow, but allow alternating current to flow, with higher capacities and higher frequencies. The capacity BÀI is F (farad), but generally pF (picofarad) and uF (microfarad) are the main BÀIs.

## Slide 102
Công dụng chính của tụ điện
Cấu tạo điốt và mạch chỉnh lưu để chuyển dòng xoay chiều thành dòng một chiều.
Tạo độ trễ thời gian bằng các xung khi sạc tụ điện.
Được cấu hình với điện trở giúp tách tín hiệu tần số thấp từ nhiều tín hiệu.
Được cấu hình với điện trở giúp tách tín hiệu tần số cao từ nhiều tín hiệu.
Smoothing Circuit
Timer Circuit
Waveform Shaping Circuit
Timer Lag
Low-pass Filter
High-pass Filter
Các loại linh kiện điện tử
Notes: Use of Capacitors
Use to hold unstable power
Use as a method to remove noise
Used to cut off direct current and pass alternating current
Used for stable operation of ICs

## Slide 103
Tụ điện
Các loại tụ điện
Tụ hóa
  Có điện áp định mức (2 V đến 500 V) và điện dung tương đối lớn (0,1 μF đến 15.000 μF).
  Có tính phân cực ± và đầu dài hơn trong hai đầu là cực dương.
  Dùng làm bộ lọc nhiễu nguồn trong mạch một chiều hoặc làm mạch nối trong mạch xoay chiều.
Tụ điện tantan
  Có điện áp định mức (3 V đến 35 V) và điện dung tương đối lớn (0,1 μF đến 220 μF).
  Có tính phân cực ± và đầu dài hơn trong hai đầu là cực dương.
  Do các đặc tính về tần số (DC đến 10 MHz) tốt hơn so với tụ hóa nên thường được dùng làm bộ giới hạn biên độ nhiễu, mạch rẽ, mạch nối và bộ lọc nhiễu nguồn.
Tụ hóa
Tụ điện tantan
3.2. Các loại linh kiện điện tử
Notes: Electrolytic Capacitor
The advantage is that the dielectric material can be made thinner so that a large capacity can be obtained even at a small size.
There is a positive (long wire +) capacitor, and the polarity, voltage, and capacitance are written on the surface of the capacitor.
This capacitor is mainly used for power supply stabilization, low frequency bypass, etc. and should be used as it may burst if the pole is connected incorrectly.
Tantalum Capacitor
It is a capacitor that uses tantalum as an electrode, and its use is similar to that of an electrolytic capacitor, but its error, characteristics, and frequency are superior to those of an electrolytic capacitor. The price is higher.

## Slide 104
Tụ điện gốm
  Có điện áp định mức (25 V đến 3 kV) và điện dung tương đối nhỏ (pF đến μF).
  Không phân cực và có sai số cho phép lớn (± 10%, ± 20%).
  Sử dụng như một mạch rẽ tần số cao, điều chỉnh và bộ lọc tần số cao.
Tụ biến thiên
  Có một trục ở bên ngoài và có thể vận hành bằng tay cầm. Chủ yếu được sử dụng để điều chỉnh vô tuyến.
Các loại tụ điện (Tiếp theo)
Tụ điện gốm
Tụ không khí biến thiên
Tụ điện tinh chỉnh
3.2. Các loại linh kiện điện tử
Notes: Ceramic capacitor
A capacitor made of dielectric material such as ceramic thin film with high dielectric constant and barium titanate.
It has a thin film or disk shape, relatively small capacity, and high frequency characteristics, so that it is commonly used for high frequency pipe.
Varicon
It is a variable capacitor that uses air as a dielectric, and is used in tuners for selecting radio broadcasting.
Trimmer
It is a variable capacitance capacitor using ceramic as a dielectric material. It is mainly used to adjust the capacitance value as necessary according to the frequency required for mobile communication and broadcasting system.

## Slide 105
Tụ điện gốm (Tiếp theo)
Ký hiệu | Giá trị chuyển đổi | Đơn vị
101 | 100 | pF
102 | 0,001 | μF
103 | 0,01 | μF
104 | 0,1 | μF
223 | 0,022 | μF
333 | 0,033 | μF
473 | 0,047 | μF
474 | 0,47 | μF
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 106
Điốt
Chức năng và các loại điốt
Hiệu úng chỉnh lưu: Dòng điện chỉ chạy theo chiều thuận (cực dương -> cực âm) và trong trường hợp ngược
chiều, hầu như không có dòng điện chạy qua (hiệu ứng chuyển đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều).
Đặc điểm của phân cực thuận và phân cực ngược
Cực dương
Cực âm
Cực dương
Cực âm
P
N
3.2. Các loại linh kiện điện tử
Notes: A diode refers to a semiconductor device or a two-pole vacuum tube having a property of flowing current in one direction and not flowing in the reverse direction. Usually used to convert AC to DC.

## Slide 107
Điốt vạn năng
Là loại điốt cơ bản nhất và được phân loại thành điốt germanium và điốt silicon. Sử dụng cho hầu hết các ứng dụng (phát hiện, chỉnh lưu, chuyển mạch, v.v.) và độ sụt áp thuận khoảng 0,7 [V].
Điốt rào cản schottky
Sử dụng để chuyển mạch tốc độ cao, trong bộ trộn vi sóng, v.v. và có đặc điểm là độ sụt áp thuận rất thấp ở mức 0,2 [V].
Điốt PIN
Là một cấu trúc chuyển tiếp PN đặc biệt để chuyển mạch cao tần.
Điốt zener
Khi điện áp vượt quá một mức điện áp nhất định, dòng điện ngược chiều chạy qua nhanh, do vậy điốt được sử dụng cho mạch có điện áp không đổi hoặc điện áp chuẩn.
Các loại điốt
 | Điốt germanium vạn năng Điốt germanium vạn năng Điốt silicon vạn năng Điốt rào cản schottky Điốt zener Điốt Zener
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 108
Transistor
Mô tả hoạt động của transistor
Điều khiển van nước bằng một lực nhỏ (nhập tín hiệu từ cực gốc). Rất nhiều nước từ vòi chảy ra và kiểm soát
lượng nước (dòng điện qua cực thu).
Các transistor có vai trò khuếch đại (tín hiệu analog) và chuyển mạch (tín hiệu digital).
Các loại bóng bán dẫn
Cực nền (van nước),
Cực thu (vòi nước),
Cực phát (ống nước))
B (Cực gốc)
C (Cực thu)
E (Cực phát)
Loại NPN
(2 SC, 2 SD)
B (Cực gốc)
C (Cực thu)
E (Cực phát)
Loại PNP
(2 SA, 2 SB)
Transistors
Transistor lưỡng cực
Transistor đơn cực
Loại NPN
Loại NPN
Loại chuyển tiếp FET (J-FET)
Loại MOS FET (J-FET)
Loại GaAs FET (J-FET)
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 109
Transistor có tín hiệu nhỏ: Là loại xử lý dòng điện tương đối nhỏ (từ 300 [mA] trở xuống). Đây là transistor có dòng điện lớn nhất tại cực thu thấp hơn 500 [mA] và mức tổn hao lớn nhất tại cực thu thấp hơn 1 [W].
Transistor có dòng điện cao: PC có nghĩa là lớn hơn 1 [W]. So với các transistor có tín hiệu nhỏ, dòng điện lớn nhất tại cực thu và tổn hao lớn nhất tại cực thu là rất lớn. Nó cũng có kích thước lớn để sinh nhiệt và được bảo vệ bằng kim loại hoặc gắn một tấm tản nhiệt.
Các loại transistor (phân loại theo công suất cho phép)
Transistor có tín hiệu nhỏ
Transistor có dòng điện lớn
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 110
Bảng thông số kỹ thuật của transistor
Định mức tối đa (Ta = 25℃)
Loại | Ký hiệu | Định mức | Đơn vị
Điện áp giữa cực thu-cực gốc | VCBO | 60 | V
Điện áp giữa cực thu-cực phát | Vceo | 50 | V
Điện áp giữa cực phát-cực gốc | VEBO | 5 | V
Dòng điện tại cực thu | IC | 150 | mA
Dòng điện tại cực gốc | IB | 50 | mA
Tổn hao tại cực thu | PC | 400 | mW
Nhiệt độ chuyển tiếp | TI | 125 | ℃
Nhiệt độ lưu trữ | Tstg | -55 ~ 125 | ℃
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 111
Mạch tích hợp (IC)
Phân loại theo cách đóng gói
SIP
ZIP
DIP
SOP
QFP
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 112
Loại
  SSI (tích hợp cỡ nhỏ)
  MSI (tích hợp cỡ vừa)
  SSI (tích hợp cỡ lớn)
  VLSI (tích hợp cỡ cực lớn)
Tốc độ chuyển động
IC số
Tên loại | Tốc độ chuyển động | Ghi chú
Dòng 74LS | 15ns | Sản phẩm tiêu chuẩn
Dòng 74ALS | 11 ns | Loại tốc độ cao tiêu chuẩn
Dòng 74F | ６ns | Loại đặc biệt tốc độ cao
Dòng 74AS | ５ns | Loại đặc biệt tốc độ cao
3.2. Các loại linh kiện điện tử
Notes: Integrated circuit
Many electronic circuit devices are functionally complex electronic devices or systems of very small structure in which they are inseparably coupled onto one substrate or to the substrate itself.

## Slide 113
IC có thể lập trình
IC số (tiếp theo)
EPROM
FPGA(Mảng cổng lập trình được dạng trường)
27C256: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 256 là 256 kbit, 32 kbyte.
27C512: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 512 là 512 kbit, 64 kbyte.
27C010: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 010 là 1 Mbit, 128 kbyte.
27C040: 27 là EPROM, C là loại CMOS, 040 là 4 Mbit, 512 kbyte.
62256: 62 là SRAM, 256 là 256 kbit, 32 kbyte.
68512: 68 là SRAM tiêu thụ điện năng thấp, 512 là 512 kbit, 64 kbyte.
681000: 68 là SRAM, tiêu thụ điện năng thấp, 1000 là 1 Mbit, 128 kbyte.
28C16: 28 là EPROM, C là loại CMOS, 16 là 16 kbit, 2 kbyte.
28C64: 28 là EPROM, C là loại CMOS, 64 là 4 Mbit, 8 kbyte.
29C010: 29 là bộ nhớ Flash, C là loại CMOS, 010 is 1 Mbit, 128 kbyte.
29C040: 29 là bộ nhớ Flash, C là loại CMOS, 040 là 4 Mbit, 512 kbyte.
3.2. Các loại linh kiện điện tử
Notes: A programmable logic device (PLD) is an integrated circuit that allows a user to change the structure of an internal logic circuit after manufacturing. In the early days, it was common to be pre-programmed and provided in production so that no circuit changes were required. Recently, the circuit can be redefined during operation, so it is also called a reconfigurable logic device. Logic devices are manufactured with specifications and functions defined at design time, so unlike general integrated circuits that cannot be changed later, circuits are shipped undefined and users can record and operate arbitrary circuits.
All-round integrated circuits use ASICs for high-volume manufacturing, but they require initial development costs such as technical assets, equipment, and IP, which can be spent on designing, and design time cannot be used elsewhere. Because of this, even a small mistake can be unacceptable to the developer. However, designable logic devices do not require an initial development cost and can be rewritten many times. Today, they are widely used from development to production with support from many people.

## Slide 114
OP Amp (Mạch khuếch đại thuật toán)
Chức năng cơ bản là khuếch đại tuyến tính. OP Amp có chức năng khuếch đại và xuất tín hiệu đầu vào analog với tỷ lệ không đổi.
Hệ số khuếch đại cao (hơn 105) đến mức có thể coi đây là mạch khuếch đại lý tưởng với tỷ số khuếch đại vô hạn trong thiết kế mạch.
Khi xây dựng mạch hồi tiếp dựa theo giả thuyết về hệ số khuếch đại vô hạn này, có thể xác định hệ số khuếch đại chỉ bằng tỷ số điện trở, được gọi là mạch khuếch đại thuật toán.
IC tương tự
Hình thức
Ký hiệu trong sơ đồ mạch
3.2. Các loại linh kiện điện tử
Notes: It is a "DC-coupled" high gain voltage amplifier with two differential inputs and usually one single output. One op-amp produces an output voltage that is typically one hundred to several thousand times greater than the difference in voltage between its input terminals.
Operational amplifiers are important building blocks in various types of electronic circuits.
The origin of operational amplifiers is analog computers used in linear, nonlinear, and frequency-dependent circuits. The characteristics of the final element, such as gain, are popular in circuit design because they are set by external components, with little dependence on temperature variations and the non-uniform manufacturing state of the op-amp itself.

## Slide 115
Linh kiện bán dẫn liên quan đến sóng ánh sáng
Điốt phát quang (LED)
Khi trộn một tạp chất cụ thể với một chất bán dẫn, nếu dòng điện thuận đi qua lớp chuyển tiếp PN thì sẽ phát ra ánh sáng có bước sóng cụ thể tùy theo loại tạp chất đó.
Những màu chính gồm đỏ, lục và vàng. Những năm gần đây, điốt phát quang màu lam đã được phát triển nhằm tạo ra ba màu cơ bản của ánh sáng, từ đó giúp hiển thị hình ảnh đầy đủ màu sắc.
Điốt phát quang (LED)
3.2. Các loại linh kiện điện tử
Notes: A light source diode is a semiconductor element that emits light when a voltage is applied in the forward direction. Also called LED (Light Emitting Diode). The light source principle utilizes the electroluminescence effect. It also lasts longer than incandescent lamps. The color of the light source diode is different depending on the material used, and it can be produced to emit light from the "ultraviolet" region to the "visible ray" and "infrared ray" region.

## Slide 116
Đây là một điốt phát quang phát ra ánh sáng có bước sóng hồng ngoại, được sử dụng rộng rãi để truyền tín hiệu trong thiết bị điều khiển từ xa như TV, nhiều kích thước và hình dạng khác nhau.
Điốt phát quang hồng ngoại
Điốt phát quang hồng ngoại
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 117
Điốt quang
Khi ánh sáng đi tới lớp chuyển tiếp của điốt quang, dòng điện chạy qua do năng lượng ánh sáng ngược với đèn LED và cường độ dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng.
Transistor quang
Linh kiện hoạt động tương tự điốt quang, dòng điện tại cực góp chạy qua khi ánh sáng đi vào cực gốc của transistor.
Tế bào CDS
Thiết bị CDS tận dụng đặc tính điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào. Độ nhạy tốt nhưng thời gian phản hồi chậm hơn so với điốt quang hoặc transistor quang.
Thiết bị quang điện tử
Transistor quang
Tế bào Cds
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 118
Màn hình bảy đoạn
Thiết bị có bảy đèn LED để hiển thị chữ số và chữ số có thể được hiển thị bằng bảy phần tử.
Cực dương chung
Các cực dương của điốt thường được nối với điện áp +5 [V], tức là sử dụng điện áp 0 [V] cho những điốt cần phát sáng.
Cực âm chung
Các cực âm của điốt được nối với điện áp 0 [V], do vậy có thể nối +5 [V] vào những điốt cần phát sáng.
Hình thức của màn hình bảy đoạn
( + ) commom
( - ) commom
FND507
FND500
a b c d e f g
a b c d e f g
g f com a b
e d com c dp
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 119
Màn hình tinh thể lỏng (LCD)
Gần đây được sử dụng rất nhiều cho màn hình hiển thị của máy vi tính. LCD có nhiều loại tùy theo kích thước và số lượng của các ký tự hiển thị, và còn phù hợp với mục đích sử dụng. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi để hiển thị máy vi tính và thường có thể hiển thị tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Màn hình tinh thể lỏng (LCD)
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 120
Phần tử cách ly quang và điốt phản quang
Phần tử cách ly quang
Thiết bị có điốt phát quang và điốt quang hoặc transitor quang được đặt hướng vào nhau, có tác dụng cách điện máy tính với thiết bị bên ngoài.
Phần tử cách ly quang CDS
Thiết bị CDS và đèn LED được đặt đối diện nhau. Sử dụng khi cần cách điện mạch hồi tiếp hoặc cách điện với thiết bị đúc.
Điốt phản quang
Cùng xử lý điốt phát tia hồng ngoại để bảo dưỡng và điốt quang cũng giống trường hợp của phần tử cách ly quang. Tuy nhiên, ánh sáng từ đèn LED không đi vào thiết bị quang điện tử khi đặt chúng cạnh nhau thay vì đối diện nhau. Phần tử này hoạt động bằng cách tiếp nhận ánh sáng bị phản xạ từ một vật thể cần phát hiện, chẳn hạn vật cản đối với thiết bị quang điện tử.
Phần tử cách ly quang
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 121
Các thiết bị khác
Thiết bị tạo dao động
Bộ dao động bằng gốm
Được sử dụng khi không yêu cầu về độ chính xác của bộ rung bằng thạch anh và giá thành tương đối rẻ
Bộ rung dạng tinh thể
Là một thiết bị tạo dao động ổn định, dễ tìm mua với dải tần số rộng và linh hoạt trong cách sử dụng do mạch dao động tương đối đơn giản.
Bộ dao động dạng tinh thể
Gần đây sử dụng một thiết bị kết hợp bộ rung dạng tinh thể và một mạch điện tử. Thiết bị tiện lợi này tích hợp sẵn mạch điện tử để tạo dao động ổn định và xuất ra tín hiệu khi nối với nguồn điện.
Bộ rung bằng thạch anh
Bộ dao động bằng gốm
Bộ dao động dạng tinh thể
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 122
Linh kiện của thiết bị
Các loại công tắc
Công tắc số
Công tắc xoay
Công tác DIP
Công tắc ngoài
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 123
ETC.
Chân cắm IC
Bộ hấp thụ nhiệt
Loa
Còi điện tử
3.2. Các loại linh kiện điện tử

## Slide 124
Mạch & Linh kiện cơ bản
3.
3.1. Nội dung cơ bản về điện tử học
3.2. Các loại linh kiện điện tử
3.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện

## Slide 125
Các quy tắc cơ bản
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Những thành phần cơ bản của sơ đồ mạch
Tên hoặc loại linh kiện: Những linh kiện được sử dụng
Đại lượng không đổi của linh kiện bạn đang sử dụng: Đại lượng không đổi của linh kiện
Quan hệ kết nối giữa các linh kiện: Cách đấu nối các linh kiện

## Slide 126
Đấu nối và giao cắt
Đấu nối và giao cắt
Mối nối hình chữ T là một điểm đấu nối.
Nếu có một dấu chấm tại điểm giao cắt, tức đã kết nốt. Không có dấu chấm nghĩa là chưa được kết nối.
Nếu có hình bán nguyệt tại điểm giao cắt, tức là chưa được kết nối.
T-shape means connected
Ω is omitted
μF is omitted
The dot is connected.
Hình bán nguyệt nghĩa là đã giao cắt
Dấu chấm nghĩa là đã được nối.
μBỏ qua F
Bỏ qua Ω
Hình chữ T nghĩa là đã đấu nối
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 127
Những đơn vị cơ bản trên sơ đồ mạch
Những đơn vị cơ bản trên sơ đồ mạch
Đại lượng không đổi | Ký hiệu | Ý nghĩa | Ví dụ khi sử dụng
Hiệu điện thế | V | Vôn | V，mV，V, kV
Cường độ dòng điện | A | Ampe | A，mA，A
Công suất điện | W | Watt | W，mW，W, kW
Điện trở | Ω | Ôm | Ω，ｋΩ，ＭΩ
Độ tự cảm | Ｈ | Henry | H，mH
Điện dung | Ｆ | Farad | pF(10-12F)，uF(10-6F)
Tần số | Hz | Héc | Hz，KHz，MHz，GHz
Ký hiệu | Đơn vị | Cách đọc
M | 1000000(=106 ) | mega
k | 1000(=103) | kilo
m | 0,001(=10-3) | mili
μ | 0,000001(=10-6) | micro
n | 0,000000001(=10-9) | nano
p | 0,000000000001(=10-12) | pico
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 128
Nguồn điện và đất
Những thành phần không hiển thị trong sơ đồ mạch
Kết nối nguồn điện và mặt đất
Nguồn cấp của IC digital và mặt đất
Sơ đồ lắp và phương pháp đấu dây
Loại linh kiện (tụ điện hoặc điện trở)
Linh kiện thiết bị
Chức năng hoặc định giờ
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 129
Cách thiết kế cơ bản mạch transistor
Tiêu chuẩn của transistor
Phối cảnh của điện áp cho phép
Dựa trên điện áp định mức tối đa (Vceo) giữa cực thu và cực phát, nên sử dụng phối cảnh với điện áp thực nhỏ hơn 1/2.
Phối cảnh của cường độ dòng điện cho phép
Không được vượt quá cường độ dòng điện định mức lớn nhấttại cực thu(Ic) và sử dụng ở cường độ dòng điện thực tế nhỏ hơn 1/2.
Phối cảnh của hệ số khuếch đại
Hệ số khuếch đại dòng (hfe) của dòng điện một chiều đơn giản là tính số lần đầu ra chính là dòng điện vào, và chỉ dựa vào giá trị nhỏ nhất vì hệ số này ở mỗi transistor lại khác nhau.
Phối cảnh của băng thông tần số
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: How to see the standard of transistor
Transistors are much less sensitive to the effects of voltage and current than vacuum tubes, so they must be used properly. The symbols used for transistors are as follows:
- Name: Number-Letter-Letter-Number
- 1st number: indication of the number of joints
⊙ 1 → Diode (1 junction), 2⊙ → Transistor (2 junctions)
- 2nd letter S (semiconductor)
- Third character
⊙ A → pnp type (for high frequency) ⊙ B → pnp type (for low frequency)
⊙ C → npn type (for high frequency) ⊙ D → npn type (for low frequency)
- 4th digit: more than 11, with modified letters A and F at the end.
※ What does 2SC1815 mean?
① 2: means transistor
② S: Semiconductor
③ C: Type (A-pnp high frequency, B-pnp low frequency, C-npn high frequency, D-npn low frequency)
④ 1815: Registration Number

## Slide 130
Giới thiệu về transitor trong mạch digital
Kiểm soát dòng điện lớn hoặc điện áp cao: Điều khiển màn hình 7 đoạn, vận hành động cơ hoặc rơ-le, bật/tắt nguồn, điều khiển chiếu sáng
Chuyển đổi mức điện áp: Khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu của cảm biến quang hoặc micrô
Khuếch đại điện áp một chiều: Khuếch đại tín hiệu đầu vào chuyển đổi A/D và đầu ra cảm biến
Kiểm soát tải lớn
Xác định R1, R2 Nếu mạch tích hợp dòng tải có 100 [mA], hfe = 100, IB = 1mA và nguồn điện của IC digital là 5 [V], VBE duy trì ở khoảng 0,6 [V], vì thế giới hạn khoảng 4,4 [KΩ], tuy nhiên 3,3 [KΩ] là đủ.
đầu vào mức thấp (dòng điện vào)
đầu vào mức cao (dòng điện ra)
Digital IC
load
Digital IC
load
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 131
Nếu Phụ tải là một cuộn cảm
Khi phụ tải do transistor vận hành là một phụ tải cuộn cảm giống như động cơ điện hoặc rơ-le thì cần chú ý tới lực phản điện động. Nói cách khác, khi cấp/ngắt dòng điện của cuộn cảm, ngay lập tức sẽ sinh ra điện áp cao theo chiều ngược lại ở cả hai đầu cuộn cảm cần đặt vào giữa cực thu và cực phát của transistor, do vậy trong một số trường hợp, transistor có thể bị hỏng.
IC digital
Phụ tải cuộn cảm
Bổ sung một điốt để hấp thụ lực phản điện động.
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 132
Phương pháp chuyển đổi mức điện áp (mạch thực tế)
If the load driven by the transistor is a coil load such as a motor or relay, you should pay attention to the counter electromotive force. That is, when the current of the coil is turned on/off, a high voltage in the opposite direction is instantaneously generated across the coil. This is applied between the collector and emitter of the transistor and damages the transistor.
Mạch digital
Mạch digital
Cảm biến
Cảm biến
Khi đầu ra cảm biến trên 0,6 [V]
Khi đầu ra cảm biến dưới 0,6 [V]
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: When a chip or circuit stage having different signal levels is connected to each other, a circuit or chipset that converts the signal level between them is called a level transmitter, a level transmitter, or a level shifter.

## Slide 133
Hướng dẫn trong Mạch analog
Xác định điện trở của cực góp RC khiến điện áp đầu ra bằng một nửa điện áp nguồn khi không có tín hiệu. Ví dụ, nếu VCC= 5 [V] và IC= 2 [mA] RC = 1,25 k = khoảng 1 k)
Đầu vào
Bộ chuyển đổi
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 134
  Khi khuếch đại tín hiệu AC, tụ ghép phải độc lập với điện áp DC. Ngoài ra, tần số tối thiểu fc của tín hiệu đầu vào phải có trở kháng đủ không đáng kể
  Trở kháng đầu vào Rin=R1//R2 Ví dụ, nếu fc =20Hz, Cin>2F, nên sẽ sử dung trong khoảng 4.7F.
Xác định dung lượng tụ ghép ()
Không sử dung Cin và Ce cho bộ khuếch đại DC
  Tụ điện này hường được sử dụng để loại bỏ các dao động tần số cao, nhiễu hoặc sóng nhiễu từ các mạch điện, và nó được tính theo công thức sau. Ví dụ, khi >40F, thì có thể sử dụng 100F .
Xác định tụ điện bypass hay còn gọi là tụ lọc ()
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: Coupling capacitor
The biggest function of the capacitor is to filter out direct current. When the capacitor is directly connected to the signal stage, the direct current is filtered out, and only the signal remains. This is called a coupling capacitor.
Bypass capacitor
A capacitor to be connected between both power supply of IC and GND (ground).
The IC is very weak against power supply noise. Therefore, when the power supply shakes, it may not work properly. Therefore, omitting the bypass capacitor causes various phenomena such as a circuit where the IC is oscillated and overheated, a circuit that sometimes malfunctions, and a circuit that operates without error.

## Slide 135
  Những điểm cơ bản về mạch khuếch đại thuật toán
  Mạch có hai đầu vào vi sai, một đầu ra và hai chân cấp nguồn. Hoạt động cơ bản là khuếch đại và hiển thị độ chênh lệch điện áp giữa hai cực đầu vào.
Thiết kế cơ bản của mạch khuếch đại thuật toán
Ưu điểm lớn là độ khuếch đại gần như vô hạn.
Sử dụng mạch hồi tiếp âm để vận hành một bộ khuếch đại thực.
Ký hiệu bộ khuếch đại thuật toán
4.3. Diễn giải sơ đồ mạch điện
Đầu ra
V nguồn +
V nguồn -
Đầu vào vi sai
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: An amplifier capable of "addition, subtraction, and integration of analog signals with high amplification rate,". Op-amps can be used inexpensively because many products are integrated into ICs according to the purpose of measurement, high precision calculation, and high speed. The most important feature of op-amps is that they can perform various analog operations such as addition, subtraction, integration, and derivation with high speed and high accuracy by using external resistors, capacitors, diodes and other components and negative feedback.

## Slide 136
  Bộ so sánh phát hiện sự khác biệt giữa hai điện áp đầu vào và đầu ra với một trong hai đầu ra lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Khi sử dụng bộ khuếch đại hoạt động làm bộ so sánh, hãy sử dụng phản hồi thuận thay vì phản hồi ngược.
  Nếu V +> V-, đầu ra được bão hoà theo hướng (+), và nếu V + <V-, đầu ra bão hoà theo hướng (-).
Bộ so sánh
  Bộ khuếch đại nghịch là mạch thực hiện mạch phản hồi âm cơ bản. Nó được gọi là bộ khuếch đại nghịch vì đầu ra bị đảo ngược cực tính.
Bộ khuếch đại nghịch
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: Comparator is a circuit that evaluates a plurality of signals and indicates which specific rule these signals match. In this case, the match is in the "h" (high) state and the inconsistency is usually displayed in the "l" (low) state.

## Slide 137
  Bộ khuếch đại không đảo thực hiện khuếch đại theo một mức độ khuếch đại được thiết lập mà không có điện áp đảo ngược
Bộ khuếch đại không đảo
  The voltage follower is a very simple circuit that outputs the input voltage as it is. This is very simple, but it plays an important role in system design
  The purpose of using this circuit is mostly for impedance transformation and circuit isolation.
  Mục đích sử dụng mạch này chủ yếu là để biến đổi trở kháng và cách ly mạch.
Bộ theo dõi điện áp
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 138
  Mạch khuếch đại tín hiệu dưới 10 KHz trong dòng điện một chiều.
  Mạch này được sử dụng để khuếch đại điện áp siêu nhỏ như tín hiệu cảm biến để chuyển đổi A/D hoặc để
  khuếch đại điện áp được phát hiện trong các mạch digital.
Bộ khuếch đại âm tần
  Dải điện áp nguồn
  Băng thông độ lợi
  Biên điện áp đầu ra
  Có thể dùng làm bộ nguồn đơn không?
Thông số kỹ thuật của mạch khuếch đại thuật toán
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: Low frequency refers to a relatively low frequency and generally refers to a voice frequency (16-20,000 [Hz]). And the low frequency amplifier is an amplifier whose purpose is to amplify low frequency signals. It also amplifies low-frequency signals of a constant frequency, but is usually designed to achieve even amplification across an audible frequency of 16-20,000 Hz.
It is important for the amplifier to have less distortion and noise. Various types of circuits are used depending on the purpose, and resistance coupled amplifiers are widely used. The signal to be amplified can be divided into a power amplifier and a voltage amplifier.

## Slide 139
Thiết kế cơ bản của mạch digital
Chốt dữ liệu
Khi máy vi tính xuất ra dữ liệu theo lệnh xuất, dữ liệu chỉ thực sự được xuất ra trong một thời điểm. Mạch khóa được sử dụng để duy trì trạng thái đầu ra này. Để thực hiện điều này, sử dụng các IC như flip-flop D hoặc chốt.
74HC74(D flip flop)
bus latch driver(74HC574)
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: Latch and flip-flop are memory devices that can have one of two stable output states and have one or more inputs that can change their output.
Flip-flops are usually devices that can change state by a pulse called a clock and change the state of the output in response to a clock input rather than in response to a data input. So, the flip-flop has a clock and the latch has no clock.

## Slide 140
Chốt dữ liệu
Sơ đồ định thời của mạch khóa
Ổn định, có thể lưu trữ bình thường
Không ổn định, không rõ liệu có thể lưu trữ được hay không.
  Tử logic âm thường dành cho các tín hiệu xung nhịp do sự khác biệt về biên chống nhiễu ở các mạch tích hợp (IC) digital. Trong trường hợp IC digital toàn diện, biên chống nhiễu của linh kiện mức cao rất lớn nên xung nhịp của tín hiệu quan trọng thường được duy trì ở mức cao để ngăn sự phản ứng nhạy cảm với nhiễu.
Tử logic dương và Tử logic âm
Mức điện áp | Tử logic dương | Tử logic âm
+5 [V] | HIGH=1 | HIGH=0
0 [V] | LOW=0 | LOW=1
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 141
Hoạt động của IC giải mã
Giới thiệu sử dụng IC giải mã
Chức năng Enable cho phép toàn quyền kiểm soát các chân O.
Một ví dụ là bộ giải mã địa chỉ thiết bị ngoại vi của máy vi tính.
Bảng chân trị của 74138 IC
IC của bộ giải mã 74138
74138
A
B
C
G2A
G2B
G1
Đầu vào |  |  |  |  |  | Tín hiệu đầu ra |  |  |  |  |  |  | 
Select |  |  | Enable |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C | B | A | G1 | G2A | G2B | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: The decoder comes out with 2 power when N inputs are input. Depending on the value of the input variable, only one of the output lines has a value of 1, and the other is 0.

## Slide 142
Hoạt động của IC giải mã
Khi lệnh I/O của máy vi tính được thực thi, bus địa chỉ (A0 đến A7) chứa địa chỉ của một thiết bị cụ thể. Một tín hiệu IORQ được đưa ra đồng thời để chỉ ra rằng tín hiệu này có liên quan đến đầu vào và đầu ra. Các địa chỉ đến từ bus địa chỉ được sử dụng để gán một thiết bị cụ thể. IC giải mã được sử dụng để lấy địa chỉ đó.
Data Output
Data Input
Micro Computer
Address bus
Data bus
I/O Timing Control
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 143
Khi giải mã tất cả 8 bit, một trong hai đầu ra của bộ giải mã ở mức thấp khi gán từ 00H đến 07H làm địa chỉ thiết bị. Bên cạnh đó, tín hiệu IORQ cho biết lệnh I/O cũng được nối với chân enable của IC của bộ giải mã sao cho bộ giải mã xuất ra ở lệnh I/O.
Khi dùng một trong các đầu ra đã giải mã làm tín hiệu chọn, có thể biết thiết bị nào đang được xuất ra.
Ví dụ về giải mã 8 bit
74HC138
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 144
Khi thực thi lệnh xuất trong mạch thực tế, tín hiệu WR được sử dụng làm tín hiệu xung nhịp của chốt.
Trong mạch này, đầu ra Y1 của bộ giải mã ở mức thấp khi địa chỉ thiết bị là 01H và tín hiệu bus dữ liệu (D0 - D7) được khóa vào IC chốt (74HC541) như đầu ra.
Mạch thực tế
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện

## Slide 145
Cổng đệm ba trạng thái
Công dụng cổng đệm 3 trạng thái
Khi nối với bus máy vi tính, sử dụng IC của tầng đệm cho bus và một điều kiện đặc biệt là bus dữ liệu 3 trạng thái. IC digital thường hoạt động với hai giá trị, cao hoặc thấp, nhưng gọi là 3 trạng thái do có thêm một trạng thái ngoài cao hoặc thấp, đó là trạng thái trở kháng cao.
Ví dụ về việc sử dụng IC cho đệm bus thực tế
Ví dụ về việc sử dụng đệm bus trong hệ thống máy vi tính
Thiết bị ngoại vi
Thiết bị ngoại vi
Address bus
Data bus
Address
decoder
Busbuffer
Address
decoder
Busbuffer
Microprocessor bus
74HC245
Internal bus
at write at read
3.3. Giải thích sơ đồ mạch điện
Notes: It is used when the output stage is tied together. When multiple outputs are grouped together, a short circuit can occur depending on the state of each output stage, which can cause catastrophic damage to the device. To prevent this, 3-state buffers are used.